ПРИЛОЖЕНИЕ А4

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обособена позиция № 4. Устройства за печат и сканиране

1. Принтер 1

| Наименование: | ПРИНТЕР 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца | /предложение/ |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО | Марка: | /попълва се от участника/ |
|  | Модел: | /попълва се от участника/ |
|  | URL от сайт на производителя: | /попълва се от участника/ |
|  | ПИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed | Up to 36 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Time To First Page (seconds) | <= | 6.5 секунди | /предложение/ |
|  |  | Emulations | PCL5e | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Microsoft XPS | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Duplex printing | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 50000 стр. | /предложение/ |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 500 до 6000 стр. | /предложение/ |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Transparencies | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | B5 Envelope | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Executive | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A4 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A5 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Legal | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Included Paper Handling | Multipurpose Feeder, Integrated Duplex | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 листа | /предложение/ |
|  |  | Output Capacity | = | 150 листа | /предложение/ |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА | /предложение/ |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА | /предложение/ |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 260 мм | /предложение/ |
|  |  | Width | <= | 399 мм | /предложение/ |
|  |  | Depth | <= | 374 мм | /предложение/ |
|  |  | Net Weight | <= | 13,9кг | /предложение/ |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | power adapter | = | ДА | /предложение/ |

2. Принтер 2

| Наименование: | ПРИНТЕР 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца | /предложение/ |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО | Марка: | /попълва се от участника/ |
|  | Модел: | /попълва се от участника/ |
|  | URL от сайт на производителя: | /попълва се от участника/ |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | color | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed A4 | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Print Speed A4 | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Time To First Page (black in seconds) | <= | 10.1 s | /предложение/ |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Duplex printing | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 75000 стр. | /предложение/ |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 800 до 6500 стр. | /предложение/ |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Labels | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Legal | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Executive | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A4 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A5 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Folio | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Oficio | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Paper Trays | Standard: 2, Maximum: 4 | = | ДА | /предложение/ |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Other Ports Optional | Wireless Optional | = | ДА | /предложение/ |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА | /предложение/ |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 308 mm | /предложение/ |
|  |  | Width | <= | 442 mm | /предложение/ |
|  |  | Depth | <= | 421 mm | /предложение/ |
|  |  | Net Weight | <= | 21 кг | /предложение/ |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА | /предложение/ |

3. Печатно многофункционално устройство 1

| Наименование: | Печатно многофункционално устройство 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца | /предложение/ |
| ПЕЧАТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО | Марка: | /попълва се от участника/ |
|  | Модел: | /попълва се от участника/ |
|  | URL от сайт на производителя: | /попълва се от участника/ |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Quality | 600 x 600 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed | Up to 36 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed Duplex | Up to 19 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Time To First Page (seconds) | Black | <= | 6,5 sec | /предложение/ |
|  |  | Emulations | PCL5e | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Duplex printing | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Monthly Duty Cycle | >= | 50000 | /предложение/ |
|  | Copy | Black copy Speed | Up to 36 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Copy Speed Duplex | Up to 19 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Document Decrease/Increase |  | = | 25 - 400 % | /предложение/ |
|  | Scan | Scan Maximum Document Size | ADF/Flatbed |  | = | 215.9 x 355.6 мм (мм) | /предложение/ |
|  |  | Scan Speed Onesided (ppm) | B&W | >= | 42 ppm | /предложение/ |
|  |  |  | Color | >= | 20 ppm | /предложение/ |
|  | Media Handling | Paper Trays | = | 2 | /предложение/ |
|  |  | Media Type | Plain | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Labels | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Folio | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Executive | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A4 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A5 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Oficio | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Legal |  |  |  |
|  |  | Paper Trays | = | Интегрирана тава за 250 листа ADF 50 sheets Изходяща тава за 150 листа | /предложение/ |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 | /предложение/ |
|  |  | Output Capacity | >= | 150 | /предложение/ |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | 1 | /предложение/ |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | 1 | /предложение/ |
|  |  |  | 802.11b/g/n Wireless | = | 1 | /предложение/ |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА | /предложение/ |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 467 mm | /предложение/ |
|  |  | Width | <= | 399 mm | /предложение/ |
|  |  | Depth | <= | 429.5 mm | /предложение/ |
|  |  | Net Weight | <= | 19.4 kg | /предложение/ |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 | /предложение/ |

4. Печатно многофункционално устройство 2

| Наименование: | Печатно многофункционално устройство 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца | /предложение/ |
| ПЕЧАТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО | Марка: | /попълва се от участника/ |
|  | Модел: | /попълва се от участника/ |
|  | URL от сайт на производителя: | /попълва се от участника/ |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | Color | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Print Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Print Speed | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Print Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Time To First Page (seconds) | Black | <= | 11.7 sec | /предложение/ |
|  |  | Emulations | PCL5c | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | PostScript3 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | PDF 1.7 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Integrated Duplex printing | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Monthly Duty Cycle | >= | 75000 | /предложение/ |
|  | Copy | Black copy Speed | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Black Copy Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color copy Speed | Up to 23 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Color Copy Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Max. Document Decrease/Increase |  | = | 25 - 400 % | /предложение/ |
|  | Scan | Scan Maximum Document Size | ADF/Flatbed |  | = | 215.9 x 355.6 мм (мм) | /предложение/ |
|  |  | Scan Speed Onesided (ppm) | B&W | >= | 47 ppm | /предложение/ |
|  |  |  | Color | >= | 30 ppm | /предложение/ |
|  | Media Handling | Paper Trays | = | 2 | /предложение/ |
|  |  | Media Type | Plain | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Labels | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Folio | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | Executive | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A4 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A5 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | A6 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  |  | JIS-B5 | = | ДА | /предложение/ |
|  |  | Paper Trays | = | Входяща тава за 250 листа Тава за ръчно подаване на единични листа Изходяща тава за 150 листа | /предложение/ |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 | /предложение/ |
|  |  | Output Capacity | >= | 150 | /предложение/ |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | 1 | /предложение/ |
|  |  | Network Ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | = | 1 | /предложение/ |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА | /предложение/ |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 462 mm | /предложение/ |
|  |  | Width | <= | 442 mm | /предложение/ |
|  |  | Depth | <= | 556 mm | /предложение/ |
|  |  | Net Weight | <= | 26.8 kg | /предложение/ |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 | /предложение/ |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |