ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обособена позиция № 1. Настолни компютри

1. Настолен компютър 1, Прогнозно количество – 100 бр.

| Наименование: | Настолен компютър 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ПРОЦЕСОР | Цокъл за монтиране: | = | AM4 |
|  | Тактова честота (базова): | >= | 3,5 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 4 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  | L3 Кеш памет: | >= | 4 MB |
|  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
| ДЪННА ПЛАТКА |
|  | ВХОДНО/ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ | Internal I/O Connectors | Onboard USB | USB 3.1 Gen2 Type-A | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen1 Ports | >= | 2 |
|  |  |  |  | USB 2.0 Ports | >= | 2 |
|  |  |  | Other Connectors | 4-pin CPU fan | = | ДА |
|  |  |  |  | Chassis/Water Pump Fan Connectors (4-pin) | >= | 2 |
|  |  |  |  | 24 pin ATX Power Connector | = | ДА |
|  |  |  |  | 8 pin 12V Power Connector | = | ДА |
|  |  |  |  | USB 2.0 Header (Supports 2 USB 2.0 ports) | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen1 Header (Supports 2 USB 3.1 Gen1 ports) | >= | 1 |
|  |  |  |  | Front panel audio | = | ДА |
|  |  |  | Rj45 | >= | 1 |
|  |  |  | Audio | OFC jacks | >= | 5 |
|  |  |  |  | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  |  | Display Port | >= | 1 |
|  |  | Storage Devices | SATA 6Gb/s | >= | 4 |
|  |  |  | M.2 | = | Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module and M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 |
|  | Memory | Детайли | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 3200/2933/2667/2400/2133 MHz |
|  |  |  | Профил | = | DIMM |
|  |  | Брой слотове | >= | 2 |
|  |  | Поддържан обем памет | >= | 32GB |
|  |  | Channels supported: | Dual | = | Dual |
|  | Onboard Audio | Audio Channels | = | 7.1 |
|  | Onboard Network Connectivity | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  | Speed | >= | 1000 Mb/s |
|  |  | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  | Стандарт | = | 802.11 ac |
|  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  | Стандарт | = | 4.2 |
|  |  |  | Mini-ITX | = | ДА |
|  |  | Размери | широчина | <= | 17 cm |
|  |  |  | дължина | <= | 17 cm |
| Storage |
|  |  | TYPE | SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | M.2 | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 240 GB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 520 MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 500 MB/s |
|  |  | Form Factor | M.2 2280 | = | ДА |
| Memory |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1x 4 GB |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  | Тактова честота | >= | 2666 |
|  |  | Профил | DIMM | = | ДА |
|  | Капацитет: | >= | 4GB |
| GPU Specs | chipset | Core Clock | >= | 300MHz |
|  |  | Boost Clock | >= | 1100MHz |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |
| CASE |
|  | ОСНОВНИ ХААКТЕРИСТИКИ | Type | Mini PC | = | ДА |
|  |  | Power Supply | With Power Supply | = | ДА |
|  |  |  | Power Adapter | Input: AC 100-240V | = | ДА |
|  |  |  |  | Номинална мощност, Ватове | = | 120W |
|  |  | Motherboard Compatibility | Mini-ITX | = | ДА |
|  |  | Extensions | Internal 2.5" Drive Bay | = | ДА |
|  |  | Front Ports | USB 2.0 | >= | 2 |
|  |  |  | Audio & Mic | >= | 1 |
|  |  | MOUNTING | With VESA bracket | = | ДА |
|  | Dimensions & Weight | Dimensions | Hight | <= | 72 mm |
|  |  |  | Width | <= | 210 mm |
|  |  |  | Depth | <= | 235 mm |
| Keyboard & mouse |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 комплект |
|  | Основни данни | Keyboard Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Бутони | Normal Keys | >= | 104 |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Mouse Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Tracking Method | Optical | = | ДА |
|  |  |  | Buttons | >= | 3 |
|  |  | Scrolling Capability | Wheel | = | ДА |

2. Настолен компютър 2, Прогнозно количество – 30 бр.

| Наименование: | Настолен компютър 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ПРОЦЕСОР |
|  | Цокъл за монтиране: | = | AM4 |
|  | Тактова честота (базова): | >= | 3,6 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 6 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 12 |
|  | L3 Кеш памет: | >= | 32 MB |
|  | Литография: | = | 7 нанометра |
|  | Вграден видео процесор: | = | НЕ |
|  | В комплект с охлаждане: | = | ДА |
| ДЪННА ПЛАТКА |
|  | ВХОДНО/ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ | Internal I/O Connectors | Onboard USB | USB 3.1 Gen 1 | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 2.0/1.1 headers | >= | 2 |
|  |  |  | Other Connectors | 4-pin CPU fan | = | ДА |
|  |  |  |  | 1 x 8-pin ATX 12V power connector | = | ДА |
|  |  |  |  | 4-pin system fan | >= | 3 |
|  |  |  |  | RGB LED Header | = | ДА |
|  |  |  |  | TPM header | = | ДА |
|  |  |  |  | Front panel audio | = | ДА |
|  |  |  |  | Chassis Intrusion Header | = | ДА |
|  |  | ЗАДЕН ПАНЕЛ ПАНЕЛ | PS/2 | >= | 1 |
|  |  |  | Rj45 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 3.1 | USB 3.1 Gen1 | >= | 4 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen2 Type-A | >= | 1 |
|  |  |  | USB 2.0 | USB 2.0 | >= | 2 |
|  |  |  | Audio | OFC jacks | >= | 3 |
|  |  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  |  | D-SUB | >= | 1 |
|  |  | Extensions Slots | PCIe 3.0 x16 | >= | 1 |
|  |  |  | PCIe 2.0 x16 | >= | 1 |
|  |  |  | PCIe 2.0 x1 | >= | 1 |
|  |  | Storage Devices | SATA 6Gb/s | >= | 4 |
|  |  |  | Ultra M.2 Socket, supports M Key type 2242/2260/2280 M.2 PCI Express module up to Gen3 x4 | >= | 1 |
|  |  |  | M.2 Socket, supports M Key type 2230/2242/2260/2280 M.2 SATA3 6.0 Gb/s module | >= | 1 |
|  | Memory | Детайли | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2133MHz |
|  |  |  | Волтаж | = | 1.2V |
|  |  |  | Профил | = | DIMM |
|  |  | Брой слотове | >= | 4 |
|  |  | Поддържан обем памет | >= | 64GB |
|  |  | Channels supported: | Dual | = | ДА |
|  | CPU Цокъл: | AMD | = | 1 |
|  | Onboard audio | Audio Channels | = | 7.1 |
|  | Onboard Network Connectivity | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  | Speed | >= | 1Gbps |
|  | Physical Specs | Form Factor | Micro ATX | = | ДА |
|  |  | Размери | широчина | <= | 24 cm |
|  |  |  | дължина | <= | 24 cm |
|  |  | Power Pin | 24-pin ATX 12V | >= | ДА |
|  |  |  | 8-pin ATX 12V | >= | ДА |
| Storage |  |
|  |  | Type | M.2 SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | PCIe Gen3x4 | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 256GB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 1600MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 800MB/s |
|  | Form Factor | M.2 2280“ | = | ДА |
| Storage |
|  |  | Type | HDD | = | ДА |
|  |  | Interface | SATA 6Gb/s | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 2000GB |  |
|  |  | 3,5“ | = | ДА |
| Memory |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 8GB (2x4GB) |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  | Тактова честота | >= | 2666 |
|  |  | Волтаж | = | 1,2V |
|  |  | Профил | Стандартен | = | ДА |
|  | Капацитет: | >= | 8GB |
|  | Heat Spreader: | = | НЕ |
| Video Card |
|  | Interface | PCI Express 3.0 x16 | = | ДА |
|  | chipset | Stream Processors | >= | 640 |
|  |  | Boost Clock | >= | Up to 1071MHz |
|  | memory | Effective Memory Clock | >= | 6000MHz |
|  |  | Memory Size | >= | 4GB |
|  |  | Memory Interface | >= | 128-Bit |
|  |  | Memory Type | = | GDDR5 |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  | DisplayPort | >= | 1 |
|  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  | Max Resolution | = | 3840x2160 |
|  |  | Dual-Link DVI Supported | = | ДА |
|  | Form Factor & Dimensions | Form Factor | ATX | = | ДА |
|  |  | Card Dimensions | Lenght | <= | 158mm |
|  |  |  | Widht | <= | 112mm |
| CASE |
|  | ОСНОВНИ ХААКТЕРИСТИКИ | Type | ATX Mid Tower | = | ДА |
|  |  | Power Supply Mounted | Up/Bottom | = | ДА |
|  |  | Motherboard Compatibility | ATX | = | ДА |
|  |  |  | Micro ATX | = | ДА |
|  |  | Extensions | Internal 3.5" Drive Bays | >= | 3 |
|  |  |  | Internal 2.5" Drive Bays | >= | 3 |
|  |  |  | Internal 5.25 Drive | >= | 1+1 |
|  |  |  | Expansion Slots | >= | 7 |
|  |  | Front Ports | USB 3.0 | >= | 2 |
|  |  |  | USB 2.0 | >= | 1 |
|  |  |  | Audio & Mic | = | ДА |
|  | Cooling System | 120/140mm Fans |
|  |  |  | Side 120 / 140mm fan | >= | 1 |
|  | Dimensions | Hight | <= | 410mm |
|  |  | Width | <= | 405mm |
|  |  | Depth | <= | 176mm |
|  | Type | ATX 12V 2.3 / EPS 12V 2.92 | = | ДА |
| ЗАХРАНВАНЕ |
|  | Основни данни | Maximum power | >= | 600W |
|  |  | Fans | 120 mm Fan | >= | 1 |
|  |  | PFC | Active | = | ДА |
|  |  | Main Connector | 20+4Pin | = | ДА |
|  |  | PCI-Express Connector | 6+2-Pin | >= | 2 |
|  |  |  | SATA Power Connector | >= | 6 |
|  |  | SLI | SLI Ready | = | ДА |
|  |  | CrossFire | CrossFire Ready | = | ДА |
|  |  | Efficiency | >= | 86% |
|  | Електрическо описание | Protection | Over Voltage Protection | = | ДА |
|  |  |  | Overload Protection | = | ДА |
|  |  | Input Voltage | 100 - 240 V | = | ДА |
|  |  | Input Current | 10 A (max) | = | ДА |
|  |  | Output | +3.3V@22A, +5V@21A, +12V@45A, -12V@0.5A, +5VSB@3A | = | ДА |
|  | Размери | Височина | <= | 86mm |
|  |  | Широчина | <= | 150mm |
|  |  | Дължина | <= | 140mm |
|  | Connectors | ATX Connector | >= | 1 |
|  |  | Pin Main Power Connector | >= | 1x 20+4Pin |
|  |  | PCI-E Connector | >= | 2x 6+2Pin |
|  |  | 4-Pin Peripheral Connector | >= | 3 |
|  |  | SATA Connector | >= | 6 |
|  |  | Floppy Connector | >= | 1 |
| KEYBOARD & MOUSE |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 комплект |
|  | Основни данни | Keyboard Interface | SUB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Бутони | Normal Keys | >= | 104 |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Mouse Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Mouse Tracking Method | Optical | = | ДА |
|  |  |  | Buttons | >= | 3 |
|  |  | Mouse Scrolling Capability | Wheel | = | ДА |

3. Настолен компютър 3, Прогнозно количество – 4 бр.

| Наименование: | Настолен компютър 3 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ПРОЦЕСОР |  |
|  | Цокъл за монтиране: | = | sTRX4 |
|  | Тактова честота (базова): | >= | 3,8 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 24 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 48 |
|  | L3 Кеш памет: | >= | 128 MB |
|  | Литография: | = | 7 нанометра |
|  | Вграден видео процесор: | = | НЕ |
|  | В комплект с охлаждане: | = | ДА |
| ОХЛАДИТЕЛ |  |
|  | Цокъл за монтиране: | = | sTRX4 |
|  | Волтаж | = | 12V |
| ДЪННА ПЛАТКА |  |
|  | ВХОДНО/ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ | Internal I/O Connectors | Onboard USB | USB 3.2 Gen 2 | >= | 2 |
|  |  |  |  | USB Type-C™ port with USB 3.2 Gen 2/Gen 1 support | >= | 1 |
|  |  |  |  | USB 3.2 Gen 1 ports | >= | 4 |
|  |  |  |  | USB 2.0/1.1 ports | >= | 8 |
|  |  |  | Other Connectors | 24-pin ATX main power connector | = | ДА |
|  |  |  |  | 1 x 8-pin ATX 12V power connector | = | ДА |
|  |  |  |  | 1 x 4-pin ATX 12V power connector | = | ДА |
|  |  |  |  | CPU fan header | = | ДА |
|  |  |  |  | Water cooling CPU fan header | = | ДА |
|  |  |  |  | System fan headers | >= | 2 |
|  |  |  |  | System fan/water cooling pump headers | >= | 4 |
|  |  |  |  | Temperature sensor headers | = | 2 |
|  |  |  |  | Trusted Platform Module (TPM) header | = | ДА |
|  |  |  |  | Front panel header | = | ДА |
|  |  |  |  | Front panel audio | = | ДА |
|  |  |  |  | Chassis Intrusion Header | = | ДА |
|  |  | ЗАДЕН ПАНЕЛ ПАНЕЛ | Rj45 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 3.1 | USB 3.2 Gen2 Type A | >= | 5 |
|  |  |  |  | USB 3.2 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  |  | USB 2.0 | USB 2.0 | >= | 4 |
|  |  |  | Audio | Audio jacks | >= | 5 |
|  |  |  |  | optical S/PDIF Out connector | = | ДА |
|  |  |  | SMA antenna connectors | SMA antenna connectors (2T2R) | = | ДА |
|  |  | Extensions Slots | PCI Express x16 running at x16 | >= | 2 |
|  |  |  | PCI Express x16 running at x8 | >= | 2 |
|  |  |  | PCI Express x1 | >= | 1 |
|  |  | Storage Devices | SATA 6Gb/s | >= | 8 |
|  |  |  | M.2 connector (Socket 3, M key, type 2260/2280/22110 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2M) | >= | 1 |
|  |  |  | M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2Q) | >= | 1 |
|  |  |  | M.2 connector (Socket 3, M key, type 2280 SATA and PCIe 4.0 x4/x2 SSD support) (M2P) | >= | 1 |
|  | Memory | Детайли | Тип: | = | DDR4 DIMM |
|  |  |  | Тактова честота | >= | DDR4 4400(O.C.) / 4266(O.C.) / 4133(O.C.) / 4000(O.C.) / 3866(O.C.) / 3733(O.C.) / 3600(O.C.) / 3466(O.C.) / 3400(O.C.) / 3333(O.C.) / 3300(O.C.) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 MHz |
|  |  |  | Support for ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8 memory modules | = | ДА |
|  |  |  | Support for non-ECC Un-buffered DIMM 1Rx8/2Rx8/1Rx16 memory modules | = | ДА |
|  |  |  | Support for Extreme Memory Profile (XMP) memory modules | = | ДА |
|  |  | Брой слотове | >= | 8 |
|  |  | Поддържан обем памет | >= | 256GB (32 GB single DIMM capacity) |
|  |  | Channels supported: | Quad | = | ДА |
|  | Onboard Audio | Audio Channels | = | 7.1 |
|  | Onboard Network Connectivity | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  | Speed | >= | 1Gbps |
|  |  | Wireless Communication module | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax, supporting 2.4/5 GHz Dual-Band | = | ДА |
|  | Physical Specs | Form Factor | ATX | = | ДА |
|  |  | Размери | широчина | <= | 24 cm |
|  |  |  | дължина | <= | 30.5 cm |
|  |  | Power Pin | 24-pin ATX 12V | >= | ДА |
|  |  |  | 8-pin ATX 12V | >= | ДА |
| Storage |  |
|  |  | Type | M.2 NVME SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | PCIe Gen3x4 | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 1TB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 3200MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 2400MB/s |
| Storage |  |
|  |  | Type | HDD | = | ДА |
|  |  | Interface | SATA 6Gb/s | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 2000GB |
|  |  | 3,5“ | = | ДА |
| Memory |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 32GB (4x8GB) |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  | Тактова честота | >= | 3000 |
|  |  | Волтаж | = | 1,35V |
|  |  | Профил | Стандартен | = | ДА |
|  | Капацитет: | >= | 32GB |
|  | Heat Spreader: | = | ДА |
| Video Card |  |
|  | Interface | PCI Express 3.0 x16 | = | ДА |
|  |  | Boost Clock | >= | 1485MHz |
|  |  | Memory Size | >= | 4GB |
|  |  | Memory Interface | >= | 128-Bit |
|  |  | Memory Type | = | GDDR5 |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  | Max Resolution | = | 4096x2160 |
|  |  | Dual-Link DVI Supported | = | ДА |
|  | Form Factor & Dimensions | Form Factor | ATX | = | ДА |
|  |  | Card Dimensions | Lenght | <= | 145mm |
|  |  |  | Widht | <= | 99mm |
| CASE |  |
|  | ОСНОВНИ ХААКТЕРИСТИКИ | Type | Standard-ATX | = | ДА |
|  |  | Power Supply Mounted | Up/Bottom | = | ДА |
|  |  | Motherboard Compatibility | ATX | = | ДА |
|  |  |  | Micro ATX | = | ДА |
|  |  | Extensions | Internal 3.5" Drive Bays | >= | 2 |
|  |  |  | Internal 2.5" Drive Bays | >= | 2 |
|  |  |  | Internal 5.25 Drive | >= | 1 |
|  |  |  | Expansion Slots | >= | 7 |
|  |  | Front Ports | USB 3.0 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 2.0 | >= | 2 |
|  |  |  | Audio & Mic | = | ДА |
|  | Cooling System | 120 mm Fans |  |
|  |  |  | Front 120 | >= | 1 |
|  | Dimensions | Hight | <= | 460mm |
|  |  | Width | <= | 420mm |
|  |  | Depth | <= | 180mm |
| ЗАХРАНВАНЕ |  |
|  | Основни данни | Maximum power | >= | 750W |
|  |  | Fans | 120 mm Fan | >= | 1 |
|  |  | PFC | Active | = | ДА |
|  |  | Main Connector | 20+4Pin | = | ДА |
|  |  | PCI-Express Connector | 6+2-Pin | >= | 4 |
|  |  |  | SATA Power Connector | >= | 8 |
|  |  | SLI | SLI Ready | = | ДА |
|  |  | CrossFire | CrossFire Ready | = | ДА |
|  |  | Efficiency | >= | 90% |
|  | Електрическо описание | Protection | Over Voltage Protection | = | ДА |
|  |  |  | Overload Protection | = | ДА |
|  |  | Input Voltage | 100 - 240 V | = | ДА |
|  |  | Output | +3.3V@15A, +5V@15A, +12V@62.5A, -12V@0.3A, +5SB@2.5A | = | ДА |
|  | Размери | Височина | <= | 86mm |
|  |  | Широчина | <= | 150mm |
|  |  | Дължина | <= | 140mm |
|  | Connectors | ATX Connector | >= | 1 |
|  |  | Pin Main Power Connector | >= | 1x 20+4Pin |
|  |  | PCI-E Connector | >= | 4 x 6+2Pin |
|  |  | 4-Pin Peripheral Connector | >= | 6 |
|  |  | SATA Connector | >= | 8 |
|  |  | Floppy Connector | >= | 1 |
| KEYBOARD & MOUSE |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 комплект |
|  | Основни данни | Keyboard Interface | SUB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Бутони | Normal Keys | >= | 104 |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Mouse Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Mouse Tracking Method | Optical | = | ДА |
|  |  |  | Buttons | >= | 3 |
|  |  | Mouse Scrolling Capability | Wheel | = | ДА |

Обособена позиция № 2. Монитори

1. Монитор 1, Прогнозно количество – 100 бр.

| Наименование: | Монитор 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР |  |
|  | DISPLAY | Screen Size | >= | 21,5” |
|  |  | WLED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | <= | 75Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.248 mm |
|  |  | Brightness | >= | 200 cd/m2 |
|  |  | Response Time (GTG) | = | ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | TN |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | D-SUB | >= | 1 |
|  | POWER | Power Supply | 100 - 240 VAC, 50/60Hz | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption | <= | 21.1W |
|  |  |  | Power Off Mode | <= | 0,3W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | 1.5W speakers | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | PC Audio Input | = | ДА |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | ДА |
|  | Dimensions and weight (with stand in cm) | Height | <= | 373mm |
|  |  | Width | <= | 513mm |
|  |  | Depth | <= | 199.4mm |
|  |  | Net Weight | <= | 3,5 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | VGA Cable | = | ДА |
|  |  |  | HDMI Cable | = | ДА |
|  |  |  | AUDIO Cable | = | ДА |

2. Монитор 2, Прогнозно количество – 30 бр.

| Наименование: | Монитор 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР |  |
|  | DISPLAY | Screen Size | >= | 23.6“ |
|  |  | WLED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | = | 60Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.2715 |
|  |  | Brightness | >= | 250 cd/m² |
|  |  | Response Time (GTG) | = | 5 ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | MVA |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  | POWER | Power Supply | Internal 100 - 240V 50/60Hz | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption | <= | 17.96W |
|  |  |  | Power StandBy Mode | <= | 0.37W |
|  |  |  | Power Off Mode | <= | 0.19W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | Built-in | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | OUT | = | 1 |
|  |  |  | HDCP Support | = | ДА |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | 100x100 |
|  | Dimensions and weight (without stand) | Height | <= | 400.4mm |
|  |  | Width | <= | 551.4 mm |
|  |  | Depth | <= | 221mm |
|  |  | Net Weight | <= | 3.58kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |
|  |  |  | VGA cable | = | 1 |
|  |  |  | HDMI Cable | = | 1 |

3. Монитор 3, Прогнозно количество – 4 бр.

| Наименование: | Монитор 3 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР |  |
|  | DISPLAY | Screen Size | >= | 27“ |
|  |  | W-LED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | = | 60Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.311 |
|  |  | Brightness | >= | 250 cd/m² |
|  |  | Response Time (GTG) | <= | 4 ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | IPS |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  | D-Sub | >= | 1 |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption | <= | 32W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | 2 x 2W | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | IN | = | 1 |
|  |  | Headphone out | OUT | = | 1 |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | ДА |
|  | Dimensions and weight (without stand) | Height | <= | 453 mm |
|  |  | Width | <= | 612 mm |
|  |  | Depth | <= | 227 mm |
|  |  | Net Weight | <= | 4.50 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | VGA Cable | = | ДА |
|  |  |  | HDMI Cable | = | ДА |
|  |  |  | AUDIO Cable | = | ДА |

Обособена позиция № 3. Преносими компютри

1. Преносим компютър (лаптоп) 1, Прогнозно количество – 20 бр.

| Наименование: | Преносим компютър (лаптоп)1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| LAPTOP |  |
|  | ПРОЦЕСОР | Цокъл за монтиране: | = | FP5 |
|  |  | Тактова честота (базова): | >= | 2.0 GHz |
|  |  | Брой физически ядра: | >= | 4 |
|  |  | Брой логически ядра: | >= | 8 |
|  |  | L3 Кеш памет: | >= | 4 MB |
|  |  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  |  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
|  | DISPLAY | Screen Size | = | 15.6” |
|  |  | LED | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Ports | HDMI | = | ДА |
|  | Discrete video card |  | Memory Size | >= | 2GB |
|  |  |  | Video Memory Type | = | GDDR 5 |
|  |  | Ports | HDMI | = | ДА |
|  | STORAGE | Основни данни | Type | SSD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | M.2 | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 250 GB |
|  |  |  | Type | HDD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | SATA | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 1 TB |
|  |  |  | Wireless LAN | Брой | = | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 802.11 a/b/g/n/ac |
|  |  |  | LAN | Брой | = | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 10/100/1000 Mbps |
|  |  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | >= | 4.0 |
|  | PORTS | USB 3.0 | USB 3.0 | >= | 1 |
|  |  | USB 2.0 | USB 2.0 | >= | 2 |
|  |  | Audio | OFC jacks (Combo Jack) | = | ДА |
|  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  |  | network | Rj45 | >= | 1 |
|  | Input devices | Audio | Built-in Stereo Speakers And Microphone | = | ДА |
|  |  | Keyboard | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Webcam | VGA web camera | = | ДА |
|  |  | Card Reader | Multi-format card reader | = | ДА |
|  |  | Optical Drive | /CD/DVD | = | НЕ |
|  | RAM | КОЛИЧЕСТВО: | = | 16GB |
|  |  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2133 MHz |
|  |  | Капацитет: | >= | 16 GB |
|  | Power | Battery Cells | >= | 2 |
|  |  | Capacity | >= | 37 WHr |
|  | Packaging | Contents | Power adapter | = | ДА |

2. Преносим компютър (лаптоп) 2, Прогнозно количество – 30 бр.

| Наименование: | Преносим компютър (лаптоп) 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| LAPTOP |  |
|  | ПРОЦЕСОР | Тактова честота (базова): | >= | 2,6 GHz |
|  |  | Брой физически ядра: | >= | 2 |
|  |  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  |  | L3 Кеш памет: | >= | 4 MB |
|  |  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  |  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
|  | DISPLAY | Screen Size | = | 14" |
|  |  | LED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920x1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920x1080 | = | ДА |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  | STORAGE | Основни данни | Type | SSD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | M.2 | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 256 GB |
|  |  |  | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 802.11 b/g/n/ac |
|  |  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | >= | 4.2 |
|  | PORTS | USB 3.1 | USB 3.1 Gen1 Type-C | >= | 1 |
|  |  | USB 3.1 | USB 3.1 Gen1 | >= | 1 |
|  |  | USB 3.1 | USB 3.1 Gen1 – захранващ порт | >= | 1 |
|  |  | Audio | OFC jacks | = | ДА |
|  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  | Input devices | Audio | Built-in Stereo Speakers And Microphone | = | ДА |
|  |  | Keyboard | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Webcam | web camera | = | ДА |
|  |  | Card Reader | SD card | = | ДА |
|  | RAM | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 банка |
|  |  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2400MHz |
|  |  | Капацитет: | >= | 8GB up to 12 |
|  |  | Weight | <= | 1,7 kg |
|  | Power | Battery Cells | >= | 3 cell |
|  |  | Capacity | >= | 52 Wh |
|  | Packaging | Contents | Power adapter | = | 1 |

Обособена позиция № 4. Устройства за печат и сканиране

1. Принтер 1, Прогнозно количество – 30 бр.

| Наименование: | Принтер 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО |  |
|  | ПИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 36 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (seconds) | <= | 6.5 секунди |
|  |  | Emulations | PCL5e | = | ДА |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  |  | Microsoft XPS | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 50000 стр. |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 500 до 6000 стр. |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Transparencies | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | B5 Envelope | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  |  | Legal | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  | Included Paper Handling | Multipurpose Feeder, Integrated Duplex | = | ДА |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 листа |
|  |  | Output Capacity | = | 150 листа |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 260 мм |
|  |  | Width | <= | 399 мм |
|  |  | Depth | <= | 374 мм |
|  |  | Net Weight | <= | 13,9кг |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | power adapter | = | ДА |

2. Принтер 2, Прогнозно количество – 5 бр.

| Наименование: | Принтер 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО |  |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | color | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Color Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed A4 | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Color Print Speed A4 | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (black in seconds) | <= | 10.1 s |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 75000 стр. |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 800 до 6500 стр. |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Legal | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | Folio | = | ДА |
|  |  |  | Oficio | = | ДА |
|  |  | Paper Trays | Standard: 2, Maximum: 4 | = | ДА |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА |
|  |  | Other Ports Optional | Wireless Optional | = | ДА |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 308 mm |
|  |  | Width | <= | 442 mm |
|  |  | Depth | <= | 421 mm |
|  |  | Net Weight | <= | 21 кг |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |

3. Печатно многофункционално устройство 1, Прогнозно количество – 20 бр.

| Наименование: | Печатно многофункционално устройство 1 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО | Марка: |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 600 x 600 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 36 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed Duplex | Up to 19 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (seconds) | Black | <= | 6,5 sec |
|  |  | Emulations | PCL5e | = | ДА |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Monthly Duty Cycle | >= | 50000 |
|  | Copy | Black copy Speed | Up to 36 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Copy Speed Duplex | Up to 19 ppm | = | ДА |
|  |  | Max. Document Decrease/Increase |  | = | 25 - 400 % |
|  | Scan | Scan Maximum Document Size | ADF/Flatbed |  | = | 215.9 x 355.6 мм (мм) |
|  |  | Scan Speed Onesided (ppm) | B&W | >= | 42 ppm |
|  |  |  | Color | >= | 20 ppm |
|  | Media Handling | Paper Trays | = | 2 |
|  |  | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Folio | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  |  | Oficio | = | ДА |
|  |  |  | Legal |  |  |
|  |  | Paper Trays | = | Интегрирана тава за 250 листа ADF 50 sheets Изходяща тава за 150 листа |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 |
|  |  | Output Capacity | >= | 150 |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | 1 |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | 1 |
|  |  |  | 802.11b/g/n Wireless | = | 1 |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 467 mm |
|  |  | Width | <= | 399 mm |
|  |  | Depth | <= | 429.5 mm |
|  |  | Net Weight | <= | 19.4 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |

4. Печатно многофункционално устройство 2, Прогнозно количество –3 бр.

| Наименование: | Печатно многофункционално устройство 2 |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО |  |
|  | ПРИНТИРАНЕ | Output Type | Color | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Color Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА |
|  |  | Color Print Speed | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Color Print Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (seconds) | Black | <= | 11.7 sec |
|  |  | Emulations | PCL5c | = | ДА |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  |  | PostScript3 | = | ДА |
|  |  |  | PDF 1.7 | = | ДА |
|  |  | Integrated Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Monthly Duty Cycle | >= | 75000 |
|  | Copy | Black copy Speed | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Copy Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА |
|  |  | Color copy Speed | Up to 23 ppm | = | ДА |
|  |  | Color Copy Speed Duplex | Up to 12 ppm | = | ДА |
|  |  | Max. Document Decrease/Increase |  | = | 25 - 400 % |
|  | Scan | Scan Maximum Document Size | ADF/Flatbed |  | = | 215.9 x 355.6 мм (мм) |
|  |  | Scan Speed Onesided (ppm) | B&W | >= | 47 ppm |
|  |  |  | Color | >= | 30 ppm |
|  | Media Handling | Paper Trays | = | 2 |
|  |  | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Card Stock | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Folio | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  |  | JIS-B5 | = | ДА |
|  |  | Paper Trays | = | Входяща тава за 250 листа Тава за ръчно подаване на единични листа Изходяща тава за 150 листа |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 |
|  |  | Output Capacity | >= | 150 |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | 1 |
|  |  | Network Ports | Gigabit Ethernet (10/100/1000) | = | 1 |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 462 mm |
|  |  | Width | <= | 442 mm |
|  |  | Depth | <= | 556 mm |
|  |  | Net Weight | <= | 26.8 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |

Обособена позиция № 5. Мултимедиен прожектор

1. Мултимедиен прожектор, Прогнозно количество – 60 бр.

| Наименование: | Мултимедиен прожектор |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МУЛТИМЕДИЕН ПРОЖЕКТОР |  |
|  | DISPLAY | Technology: | LED | = | ДА |
|  |  | Native Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Aspect Ratio | 16:9 Native | = | ДА |
|  |  | Compatible Aspect Ratio | 4:3 | = | ДА |
|  |  | Contrast Ratio | >= | 1 000 000:1 |
|  |  | Display Size | 0.76 m – 7.62 m Diagonal | = | ДА |
|  |  | Throw Ratio | 1907.54 mm@2000 mm | = | ДА |
|  |  | Standard Brightness | >= | 3000 L |
|  | LENS | Digital Zoom | = | 2x |
|  |  | Optical Zoom | = | 1x |
|  |  | Vertical Keystone Correction | = | +/-40° |
|  |  | Lamp Life | Normal Mode | >= | 20000 Hour |
|  |  |  | Economy mode | >= | 30000 Hour |
|  |  | Input Video Connectors | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  |  |  | RCA (composite) | >= | 1 |
|  |  | Audio | Input | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  |  |  | Output | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  |  | USB Power | USB-A power 1A | >= | 1 |
|  | SOUND | Loudspeaker 1 x 3W | = | ДА |
|  | POWER | Power Supply | 100 V AC~240 V AC | = | ДА |
|  |  | Operating Power Consumption |  | = | 177 W |
|  | Dimensions and weight (Cover not included) | Height | <= | 69 mm |
|  |  | Width | <= | 297 mm |
|  |  | Depth | <= | 200 mm |
|  |  | Weight (Approximate) | <= | 2.20 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |
|  |  |  | IR Remote | = | ДА |

Обособена позиция № 6. Мултипроцесорен сървър

Прогнозно количество – 1 бр.

| Наименование: | Мултипроцесорен сървър |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ОБЩИ ДАННИ ШАСИ / СИСТЕМА |  |
|  | Цокъл за монтиране: | = | SP3 |
|  | Брой гнезда за процесори | = | 4 |
|  | Брой на процесорни ядра | = | Up to 64 cores |
|  | Form Factor | = | 2U Rackmount |
|  | Hot-pluggable systems (nodes) in a 2U form | = | 4 |
| CPU |  |  |
|  | Брой процесори | = | 4 |
|  | Цокъл за монтиране: | = | SP3 |
|  | Base Clock | = | 2.0 GHz |
|  | Max Boost Clock | = | 3.35 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 64 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 128 |
|  | Total L3 Cache: | >= | 256 MB |
|  | Default TDP | = | 200W |
| Изискване шаси/дънни платки/система |  |
|  | Брой платки (nodes) |  | = | 4 |
|  |  |  | CPU Support | Package | = | SP3 |
|  |  |  |  | # of CPU Cores | = | 64 |
|  |  |  |  | # of Threads | = | 128 |
|  |  |  |  | Base Clock | = | 2.0 GHz |
|  |  |  |  | Max Boost Clock | = | 3.35 GHz |
|  |  |  |  | System Memory Type | = | DDR4 |
|  |  |  |  | Memory Channels | = | 8 |
|  |  |  |  | PCI Express® Version | = | PCIe 4.0 x128 |
|  |  |  | Memory | # of DIMM Slots | = | 8 |
|  |  |  |  | Capacity | = | Supports up to 2TB Registered ECC DDR4 3200MHz SDRAM |
|  |  |  |  | # of Memory Channels | = | 8-channel memory bus |
|  |  |  |  | Memory Type | = | DDR4 3200 MHz Registered ECC |
|  |  |  |  | Проверка цялостта на данните (ECC) | = | ДА |
|  |  |  |  | Memory Voltage | = | 1.2V |
|  |  |  |  | Error Detection | = | Corrects single-bit errors Detects double-bit errors (using ECC memory) |
|  |  | Devices Storage | # of SATA 3 6Gb/s ports | = | 6 |
|  |  |  | M.2 Interface | = | SATA/PCI-E 4.0 x4 |
|  |  |  | # of M.2 Slots | = | 4 |
|  |  |  | M.2 Form Factor | = | 22110, 2280, 2260, 2242 |
|  | PCI Express | PCI-E 4.0 x16 Left Riser Slot | = | 1 |
|  |  | PCI-E 4.0 x16 Right Riser Slot | = | 1 |
|  |  | PCI-E 4.0 x16 SIOM LAN Networking Slot | = | 1 |
|  | USB | Rear USB 3.0 ports | = | 2 |
|  |  | USB 2.0 port (Type A) | = | 1 |
|  | LAN | RJ45 Dedicated IPMI LAN port | = | 1 |
|  | Others | COM Ports | = | 2 |
|  |  | SuperDOM power connectors | = | 2 |
|  |  | TPM 1.2/2.0 header | = | 1 |
|  |  | 4-pin PWM Fans & Speed control | = | 2 |
| Storage |  |
|  |  | Брой |  | = | 4 |
|  |  | TYPE | SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | M.2 | = | ДА |
|  |  | Capacity | = | 1.9 TB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 3000 MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 1430 MB/s |
|  |  | Form Factor | M.2 22110 | = | ДА |
| Memory |  |
|  | КОЛИЧЕСТВО: | = | 8 x 64 GB |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  | Тактова честота | >= | 2933 |
|  |  | Волтаж | = | 1.2V |
|  |  | Профил | RDIMM | = | ДА |
| Network Adapter |  |  |
|  | Брой |  | = | 1 |
|  | Технология на свързване | Wired | = | ДА |
|  | Вътрешен |  | = | ДА |
|  | Интерфейс | PCI-E | = | ДА |
|  | SFP+ connectors with speed up to 10Gbps per port | Quad | = | ДА |
|  | PCI Version | 3.0 x8 | = | ДА |
|  | PXE support |  | = | ДА |
|  | iSCSI remote boot |  | = | ДА |
|  | Load balancing on multiple CPUs |  | = | ДА |
|  | Low Profile Standard form factor |  | = | ДА |
|  | Network Standard | IEEE 802.3az | = | ДА |
|  | Jumbo Frames Support |  | = | ДА |
|  | Copper ethernet cabling technology | 10GBASE-T,1000BASE-T | = | ДА |
| Network Adapter |  |
|  | Брой |  | = | 1 |
|  | Технология на свързване | Wired | = | ДА |
|  | Вътрешен |  | = | ДА |
|  | Основен Интерфейс | PCI-E | = | ДА |
|  | Gigabit Ethernet Ports |  | = | 4 |
|  | Dual Gigabit Ethernet Lan Chip |  | = | ДА |
|  | IEEE 802.3ab Auto-Negotiation support |  | = | ДА |
|  | PCI-E x8 interface through PLX through PEX 8518 |  | = | ДА |
|  | Etnernet LAN връзка |  | = | ДА |
|  | Type of cable technology | 10/100/1000BaseT(X) | = | ДА |
|  | Поддръжка на Flow control |  | = | ДА |
|  | Поддръжка на Jumbo Frames |  | = | ДА |
| Power Supply |  |
|  | Type | 2000W Redundant Power Supplies with PMBus | = | ДА |
|  | Total Output Power | 1000W/1800W/1980W/2000W | = | ДА |
|  | Input | 1000W: 100-127 Vac / 12-9.5 A /50-60 Hz 1800W: 200-220 Vac / 10-9.5A /50-60 Hz 1980W: 220-230 Vac / 10-9.8 A /50-60 Hz 2000W: 230-240 Vac / 10-9.8 A /50-60 Hz 2000W: 200-240 Vac / 11.8-9.8 A /50-60 Hz (UL/cUL only) | = | ДА |
|  | +12V | Max: 83.3A / Min: 0A (100-127 Vac) Max: 150A / Min: 0A (200-220 Vac) Max: 165A / Min: 0A (220-230 Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (230-240 Vac) Max: 166.7A / Min: 0A (200-240 Vac) (UL/cUL only) | = | ДА |
|  | +5Vsb | Max: 1A / Min: 0A | = | ДА |
|  | Output Type | 27 Pairs Gold Finger Connector | = | ДА |
|  | Cerftification | 80 Plus | = | ДА |