ТЕХНИЧЕСКИИ СПЕЦИФИКАЦИИ

на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Безпилотна система за въздушна фотограметрия (БСВФ) и лаборатория за обработка и анализ на гео пространствени данни“

в рамките на проект: „Засилване на капацитета на защитените

територии чрез иновативна методология за устойчиво развитие с договор за субсидия № B2.6d.08  от 20.10.2017  с акроним BIO2CARE”

по ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България 2014-2020”“

Техническа спецификация по обособена позиция № 1

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Софтуер за дистанционни наблюдения посредством фотограметрични изследвания и анализ на изображения и ГИС софтуер Четене на данни: от самолети, спътникови сензори,планове, чертежи и карти. - Софтуерният пакет да бъде за 5 работни позиции. - Работа с панхроматични, мултиспектрални и хиперспектрални изображения, радари и данни от LiDAR - Анализ на изображения, дистанционни наблюдения и ГИС - Налични алгоритми за разслояване и извличане на информация от изображения - Гео привързване по известни точки с координати от земната повърхност - Откриване на промени в изображения от различни периоди и различни сензори - Визуализация и обработка на 2D и 3D модели - Извличане на обекти от изображение на база спектрални и отражателни характеристики на земната повърхност - Орто трансформация на единични изображения, стереодвоики и блокове от изображения - Безшевно свързване на получените ортотрансформирани изображения, ивици и блокове - Интерпретация на изображения: ресемплиране, смесване на канали в изображения, подобряване и комбиниране - Автоматично извличане на цифров модел на терена (ЦМТ) и облаци от точки; корекция на цифров модел на терена в 3D режим - Тримерно стерео картиране на релеф и ситуация от стереодвойки изображения - Възможност за стерео анализи в среда на ArcGIS - Инструменти за редакция на теренни модели в среда на ArcGIS - Налични шаблони за 3D обекти (напр. форми на покриви на сгради) в среда на ArcGIS |

- Модулът за обработка на изображения да бъде с постоянен лиценз за 5 работни места.

- Посочените изисквания в техническата спецификация са минимални.

- Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент/и”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.

- Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребявано.

- Транспортът се извършва за сметка на изпълнителя/изпълнителите и завършва с приемо-предавателен протокол.

- Въвеждане в експлоатация на оборудването включва нейното транспортиране, разнасяне, разопаковане, свързване, монтиране и инсталиране на оборудването и завършва с протокол за въвеждане в експлоатация.

- Гаранционен срок – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в експлоатация

Техническа спецификация по обособена позиция № 2

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Полеви компонент: GPS уред за точно определяне на географско местоположение - Брой канали: 120 канала - L1/L2GG - Операционна система: Android - Тъч скрийн 4.7’’(854 x 480 pixels); IPS; 600 nits, capacitive, мулти функционално химически заздравено стъкло - Двуядрен процесор 1.5 GHz - 1 GB RAM / 4 GB Flash - с възможност за работа с SIM, - MicroSD/MicroSDHC слотове - Micro A/B Connector - USB host: USB A - Bluetooth: Class 2 - WLAN: 802.11 b/g/n - Audio: Micro-In, Audio-Out - Конектор за външна антена: SMB connector - Приложен софтуер с възможности за (минимум): Създаване на работни проекти, запис на данни, запис и редакция на атрибутна информация, вход и изход на данни - Възможност за ползване на данни от WPS сървъри - Възможност за ползване с външни DGPS корекции - Точност на позициониране с корекционни поправки: <50 cm - Време за работа с GPS ползване: 7 часа - Защита от прах/вода: IP67 - Вградена цифрова камера: 8 мега пиксела - Вградена вътрешна памет: 4 GB |

- Посочените изисквания в техническата спецификация са минимални.

- Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.

- Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребявано.

- Транспорта се извършва за сметка на изпълнителя/изпълнителите и завършва с приемо – предавателен протокол.

- Въвеждане в експлоатация на оборудването включва нейното транспортиране, разнасяне, разопаковане, свързване, монтиране и инсталиране на оборудването и завършва с протокол за въвеждане в експлоатация.

- Гаранционен срок – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в експлоатация

Техническа спецификация по обособена позиция № 3

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Въздушен компонент: безпилотен летателен апарат оборудван със специализиран софтуер за обработка на аеро-фото изображенията, дигитална камера за фотограметрични изследвания и сензор за заснемане във видимия и невидимия спектър: -Тегло, вкл. батерия и камера, максимално: 0.85 kg - Максимално време в автономен полет: 50 min. - Устойчивост на вятър: 45 km/h (12 m/s) - 2.4 GHz радиовръзка, обхват: 3 km - Точност на приземяване: 5 m - Специална камера за фотограметрия с резолюция: минимум 20 мега пиксела с оптимална наземна резолюция на 122 м височина (GSD): 2.9 м(1.1 инча) cm/пиксел и размер на сензора 1инч (2.54 см), с пикселна стъпка от 2.33 μm, формат на снимките: JPEG или JPEG + DNG - Мулти - спектрален сензор за заснемане във видимия и невидимия спектър с четири спектрални камери с резолюция 1,2 мега пиксела със скорост до 1 кадър в секунда, с вградена RGB камера с резолюция 16 мега пиксела, с вградена вътрешна памет от 64 Гига байта, с 4 спектрални сензора, с IMU и магнитометър, с SD карта - Задвижване чрез електрически мотор - Сензор за определяне скоростта на вятъра - Захранване чрез презареждаща батерия - Софтуер за управление - Управление от един оператор - Приземяване на апарата в позиция, зададена от оператора - Софтуерът за управление да има архив и преглед на предишни мисии в летателния апарат Софтуерът за управление да позволява директни команди към летателния апарат в реално време (обновяване и препрограмиране на мисията - Софтуерът за управление да позволява симулация на полет със задаване на параметри на мисията (резолюция, % застъпване ) Обработка на наземни и въздушни изображения в цифров формат от всякакъв тип камери, вкл. RGB, термални, мулти-спектрални - Оптимизиране на параметрите на външната ориентация на камерата - Гео рефериране чрез импорт на наземни контролни точки - Работа с налични известни координатни системи - Възможност за изчисляване и задаване на потребителски координатни системи - Автоматизирана обработка и генериране на резултати по стандартни или потребителски шаблони - Възможност за бърза обработка в полеви условия - Автоматична аеро триангулация и ивично блоково изравнение за изчисляване елементите на вътрешно и външно ориентиране на изображенията - Генериране и сгъстяване на детайлен 3D облак от точки - Настройки за филтриране или заглаждане на 3D облака от точки - Извличане на изходни материали (продукти): ортофото мозайка и цифров модел на повърхността (DSM) - Възможност за автоматично или ръчно изчистване на обекти от DSM с цел получаване на цифров модел на терена (DTM) - Генериране на доклад за качество на обработката с посочена крайна стойност на разделителната способност (GSD) |

- Посочените изисквания в техническата спецификация са минимални.

- Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.

- Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребявано.

- Транспорта се извършва за сметка на изпълнителя/изпълнителите и завършва с приемо – предавателен протокол.

- Въвеждане в експлоатация на оборудването включва нейното транспортиране, разнасяне, разопаковане, свързване, монтиране и инсталиране на оборудването и завършва с протокол за въвеждане в експлоатация.

- Гаранционен срок – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в експлоатация

Техническа спецификация по обособена позиция № 4

| № | Описание |
| --- | --- |
| 1 | Специализирана работна станция (компютър) 2 броя: Процесор - 64 bit, 3.6 GHz (up to 4 GHz) 8 ядрен, 20Mb Cache, с охлаждане RAM Памет (RAM) – 32 GB (4x8GB) DDR4- 3200 Дисково пространство – 512 GB SSD, Interface PCIe 3.0 x4, NVMe 1.1 Захранване: Energy-Efficient 80+ Platinum Мощност (Watts) 1000 W DC Output +3,3V 25 A DC Output +5V 25 A DC Output +12V1 83.3 A Енергийна ефективност 92% PFC Active Power Button Да Main connector (20+4 Pin) 1 12V (P8) 1x12V (P8) PCI-E (6 Pin) 8 SATA 12 Molex Connectors (4 Pin) 12 Кутия: • Drive Bays External 5.25": 0 Internal 3.5": 2+1 Internal 2.5": 2+1 • Cooling System Front: 2x 140/2x120mm Top: 1x 140/120mm (1 x 120mm FN V2 Fans Included) Rear: 1x 120mm (1 x 120mm FN V2 Fan Included) • Filters Front (Included) Bottom Rear(Included) • Radiator Support Front 2 x 140 or 2 x 120mm Rear 1 x 120mm • Clearance GPU Clearance With Radiator: 334mm GPU Clearance Without Radiator: 364mm CPU Cooler: 161mm Cable Management: Lowest Point - 17mm; Highest Point 168mm • Dimensions 200mm x 445mm x 432mm • Material SECC Steel, ABS Plastic • Motherboard Support Mini-ITX, MicroATX, ATX • Expansion Slots 7 • External Electronics 1 x Audio/Mic 2 x USB 3.0 • Product Weight 7.05 kg • USB 3.0 Ports 2 Операционна система – Windows съвместим с лиценза за ъпгрейд предоставян от МОН; Windows съвместима оптична мишка със скрол и клавиатура Външен преносим диск: 4TB Seagate Expansion (черен). външен, 2.5" (6.35 cm), USB3.0 - Монитор: Размер: 27" (68.58 cm) 3D Разделителна способност: 1920 x 1080 Full HD Формат на картината: 16:9 Големина на пиксела: 0.311 mm Тип на матрицата: TN Ъгъл на видимост: 170/160 Време за реакция:1 ms Честота на опресняване: 144 Hz Цветове: 16.7 милиона Покритие на екрана: Матово Подсветка: LED Яркост: 300 cd/m2 Статичен контраст: 1000 : 1 Динамичен контраст: 12 000 000:1 Интерфейси: 3 x USB Downstream USB Upstream Аудио изход за слушалки 2 x HDMI цифров вход DisplayPort цифров вход VGA аналогов вход Dual-link DVI-D Графичен адаптер: Обем на паметта: 6 GB,Тип на паметта: GDDR5, Интерфейси: 3 x DisplayPort, HDMI, DVI,DirectX поддръжка: DirectX 12.0; 3D кит: Комплект за активиране на стерео режим в това число активатор и очила (NVIDIA 3D VISION или еквивалентен) |

- Посочените изисквания в техническата спецификация са минимални.

- Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в техническата спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.

- Предложеното оборудване да бъде фабрично ново и неупотребявано.

- Транспорта се извършва за сметка на изпълнителя/изпълнителите и завършва с приемо – предавателен протокол.

- Въвеждане в експлоатация на оборудването включва нейното транспортиране, разнасяне, разопаковане, свързване, монтиране и инсталиране на оборудването и завършва с протокол за въвеждане в експлоатация.

- Гаранционен срок – не по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от въвеждането в експлоатация