ПРИЛОЖЕНИЕ А7

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обособена позиция № 7. Интерактивна презентационна техника

1. Интерактивна дъска

| Наименование | Интерактивна дъска |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| URL от сайт на производителя: | /попълва се от участника/ |
| Technology | Optical imaging touch technology | /предложение/ |
| Way of writing | Pen, fingers, or any other opaque object | /предложение/ |
| Way of Communication | Standard USB2.0 | /предложение/ |
| Surface material | High strength、low reflection hard coated eco-friendly composite material, anti-glare, anti-dazzling, wear-resistant; Support marker writing and standard cleaner. | /предложение/ |
| Technology parameter | Resolution | ≥32768×32768 | /предложение/ |
|  | Precision | ≤0.1mm | /предложение/ |
|  | Response speed | ≤6ms | /предложение/ |
|  | Sampling rate | 180 dot/m | /предложение/ |
|  | Process rate | ≥5m/s | /предложение/ |
|  | Power | ≥2W | /предложение/ |
|  | Multi touch | Support Win7、Win8、Win10 and Mac, Linux operating system | /предложение/ |
| Way of installation | Wall-mounted bracket or movable stand (optional) | /предложение/ |
| Shortcut key | 16 shortcut keys on each side of board | /предложение/ |
| Multi touch | 2 points touch | /предложение/ |
| Overall size（mm） （W×H×D） | 2200×1226×40 （100 inch） | /предложение/ |
| Active area（mm） （W×H） | 2167×1152 （97 inch） | /предложение/ |
| Net weight（kg） | 23 | /предложение/ |
| Package size（mm） | 2295×1321×95 | /предложение/ |
| Gross weight（kg） | 27 | /предложение/ |
| Aspect ratio | 16:9 | /предложение/ |
| Accessories | Wall-mounted bracket | 1set (standard) | /предложение/ |
|  | 6.5 m USB cable | 1pc (standard) | /предложение/ |
|  | Whiteboard pen | 2pcs (standard) | /предложение/ |
| Workable temperature | -15~50℃ | /предложение/ |
| Workable humidity | 20~90% | /предложение/ |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |