ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособена позиция № 1. Настолни компютри

1. Настолен компютър 1

| Наименование: | Настолен компютър 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество за една година: | 230 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ПРОЦЕСОР | Цокъл за монтиране: | = | FCBGA1296 |
|  | Тактова честота (базова): | >= | 1,5 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 4 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  | Кеш памет: | >= | 2 MB |
|  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
| ДЪННА ПЛАТКА | ВХОДНО/ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ | Internal I/O Connectors | Onboard USB | USB 3.0 | >= | 4 |
|  |  |  | Other Connectors | 4-pin CPU fan | = | ДА |
|  |  |  |  | Front panel audio | = | ДА |
|  |  |  | Rj45 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 3.0 | USB 3.0 Type-A | >= | 4 |
|  |  |  | Audio | OFC jacks | = | 1 x Headphone/ Microphone jack |
|  |  |  |  | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  |  | Storage Devices | SATA 6Gb/s | >= | 1 |
|  |  |  | M.2 | = | 1 x PCIe M.2 NGFF 2230 A-E key slot occupied by the WiFi+BT card |
|  | Memory | Детайли | Тип: | = | DDR3 low profile |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 1333/1600/1866MHz |
|  |  |  | Волтаж | = | 1.35V |
|  |  |  | Профил | = | SO-DIMM Low profile |
|  |  | Брой слотове | >= | 2 |
|  |  | Поддържан обем памет | >= | 16GB |
|  |  | Channels supported: | Dual | = | Dual |
|  | CPU Цокъл: | FCBGA1296 | = | ДА |
|  | Onboard audio | Audio Channels | = | 7.1 |
|  | Onboard Network Connectivity | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  | Speed | >= | 1000 Mb/s |
|  |  | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  | Стандарт | = | 802.11 ac |
|  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  | Стандарт | = | 4.2 |
|  |  |  | Mini-ITX | = | ДА |
|  |  | Размери | широчина | <= | 107.6mm |
|  |  |  | дължина | <= | 114.4mm |
|  |  |  | височина | <= | 56.1mm |
| Storage |  | TYPE | SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | SATA | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 120 GB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 530 MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 160 MB/s |
|  |  | Form Factor | 2,5“ | = | ДА |
| Memory | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1x 4 GB |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR3 Low profile |
|  |  | Тактова честота | >= | 1600 |
|  |  | Волтаж | = | 1.35V |
|  |  | Профил | Нисък | = | ДА |
|  | Капацитет: | >= | 4GB |
| GPU Specs | chipset | Core Clock | >= | 250MHz |
|  |  | Boost Clock | >= | 750MHz |
|  | memory | Max Shared Video Memory Size | >= | 8GB |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  | VGA | >= | 1 |
|  |  | Max Resolution (VGA) | = | 1920x1200 |
| CASE | ОСНОВНИ ХААКТЕРИСТИКИ | Type | Mini PC | = | ДА |
|  |  | Power Supply | With Power Supply | = | ДА |
|  |  |  | Power Adapter | Input: AC 100-240V | = | ДА |
|  |  |  |  | Output: DC 19V 2.1A | = | ДА |
|  |  | Motherboard Compatibility | Mini-ITX | = | ДА |
|  |  | Extensions | Internal 2.5" Drive Bays | = | ДА |
|  |  | Front Ports | USB 3.0 | >= | 4 |
|  |  |  | Audio & Mic | >= | 1 |
|  |  | MOUNTING | With VESA bracket | = | ДА |
|  | Dimensions & Weight | Dimensions | Hight | <= | 56.1mm |
|  |  |  | Width | <= | 107.6mm |
|  |  |  | Depth | <= | 114.4mm |
| KEYBOARD & MOUSE | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 комплект |
|  | Основни данни | Keyboard Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Бутони | Normal Keys | >= | 104 |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Mouse Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Tracking Method | Optical | = | ДА |
|  |  |  | Buttons | >= | 3 |
|  |  | Scrolling Capability | Wheel | = | ДА |

2. Настолен компютър 2

| Наименование: | Настолен компютър 2 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество за една година: | 40 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ПРОЦЕСОР | Цокъл за монтиране: | = | 1151 |
|  | Тактова честота (базова): | >= | 3,6 GHz |
|  | Брой физически ядра: | >= | 4 |
|  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  | Кеш памет: | >= | 6 MB |
|  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
|  | В комплект с охлаждане: | = | ДА |
| ДЪННА ПЛАТКА | ВХОДНО/ИЗХОДНИ ПОРТОВЕ | Internal I/O Connectors | Onboard USB | USB 3.0 | >= | 2 |
|  |  |  | Other Connectors | 4-pin CPU fan | = | ДА |
|  |  |  |  | 4-pin PUMP fan | = | ДА |
|  |  |  |  | 4-pin system fan | >= | 2 |
|  |  |  |  | TPM module | = | ДА |
|  |  |  |  | Front panel audio | = | ДА |
|  |  |  |  | System panel | = | ДА |
|  |  |  |  | Chassis Intrusion | = | ДА |
|  |  | ЗАДЕН ПАНЕЛ ПАНЕЛ | PS/2 | >= | 1 |
|  |  |  | Rj45 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 3.1 | USB 3.1 Gen1 Type-A | >= | 5 |
|  |  |  |  | USB 3.1 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  |  | Audio | OFC jacks | >= | 3 |
|  |  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  |  | Extensions Slots | PCIe 3.0 x16 | >= | 2 |
|  |  |  | PCIe 3.0 x1 | >= | 3 |
|  |  |  | PCIe 2.0 x1 | >= | 1 |
|  |  | Storage Devices | SATA 6Gb/s | >= | 6 |
|  |  |  | M.2 | >= | 2 |
|  | Memory | Детайли | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2133MHz |
|  |  |  | Волтаж | = | 1.2V |
|  |  |  | Профил | = | DIMM |
|  |  | Брой слотове | >= | 4 |
|  |  | Поддържан обем памет | >= | 64GB |
|  |  | Channels supported: | Dual | = | ДА |
|  | CPU Цокъл: | Intel | = | 1 |
|  | Onboard audio | Audio Channels | = | 7.1 |
|  | Onboard Network Connectivity | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  | Speed | >= | 1Gbps |
|  | Physical Specs | Form Factor | ATX | = | ДА |
|  |  | Размери | широчина | <= | 22.5cm |
|  |  |  | дължина | <= | 30.5cm |
|  |  | Power Pin | 24-pin ATX 12V | >= | ДА |
|  |  |  | 8-pin ATX 12V | >= | ДА |
| Storage |  | Type | SSD | = | ДА |
|  |  | Interface | SATA 6Gb/s | = | ДА |
|  |  | Capacity | >= | 240GB |
|  | Performance | Max Sequential Read | >= | 540MB/s |
|  |  | Max Sequential Write | >= | 465MB/s |
|  | Form Factor | 2,5“ | = | ДА |
| Memory | КОЛИЧЕСТВО: | = | 8GB (2x4GB) |
|  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  | Тактова честота | >= | 2133 |
|  |  | Волтаж | = | 1,2V |
|  |  | Профил | Стандартен | = | ДА |
|  | Капацитет: | >= | 8GB |
|  | Heat Spreader: | = | ДА |
| Video Card | Interface | PCI Express 3.0 x16 | = | ДА |
|  | chipset | Core Clock | >= | 1354MHz |
|  |  | Boost Clock | >= | 1455MHz |
|  | memory | Effective Memory Clock | >= | 3500MHz |
|  |  | Memory Size | >= | 2GB |
|  |  | Memory Interface | >= | 128-Bit |
|  |  | Memory Type | = | GDDR5 |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  | DisplayPort | >= | 1 |
|  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  | Max Resolution | = | 4096x2160 |
|  |  | Dual-Link DVI Supported | = | ДА |
|  | Form Factor & Dimensions | Form Factor | ATX | = | ДА |
|  |  | Card Dimensions | Lenght | <= | 166mm |
|  |  |  | Hight | <= | 112mm |
| CASE | ОСНОВНИ ХААКТЕРИСТИКИ | Type | ATX Mid Tower | = | ДА |
|  |  | Power Supply Mounted | Up/Bottom | = | ДА |
|  |  | Motherboard Compatibility | ATX | = | ДА |
|  |  |  | Micro ATX | = | ДА |
|  |  | Extensions | Internal 3.5" Drive Bays | >= | 3 |
|  |  |  | Internal 2.5" Drive Bays | >= | 1 |
|  |  |  | Internal 5.25 Drive | >= | 2 |
|  |  |  | Expansion Slots | >= | 7 |
|  |  | Front Ports | USB 3.0 | >= | 1 |
|  |  |  | USB 2.0 | >= | 2 |
|  |  |  | Audio & Mic | = | ДА |
|  | Cooling System | 120/140mm Fans | Front 120 / 140mm fan | >= | 1 |
|  |  |  | Side 120 / 140mm fan | >= | 1 |
|  | Dimensions | Hight | <= | 428mm |
|  |  | Width | <= | 407mm |
|  |  | Depth | <= | 190mm |
|  | Type | ATX 12V 2.3 / EPS 12V 2.92 | = | ДА |
| ЗАХРАНВАНЕ | Основни данни | Maximum power | >= | 600W |
|  |  | Fans | 120 mm Fan | >= | 1 |
|  |  | PFC | Active | = | ДА |
|  |  | Main Connector | 20+4Pin | = | ДА |
|  |  | +12V Rails | Single+12VDC Output | = | ДА |
|  |  | PCI-Express Connector | 6+2-Pin | >= | 2 |
|  |  |  | SATA Power Connector | >= | 6 |
|  |  | SLI | SLI Ready | = | ДА |
|  |  | CrossFire | CrossFire Ready | = | ДА |
|  |  |  | Semi modular | = | ДА |
|  |  | Efficiency | >= | 88% |
|  | Електрическо описание | Protection | Over Voltage Protection | = | ДА |
|  |  |  | Overload Protection | = | ДА |
|  |  | Input Voltage | 100 - 240 V | = | ДА |
|  |  | Input Current | 10 A (max) | = | ДА |
|  |  | Output | +3.3V@22A, +5V@22A, +12V@48A, -12V@0.3A, +5VSB@3.5A | = | ДА |
|  | Размери | Височина | <= | 86mm |
|  |  | Широчина | <= | 150mm |
|  |  | Дължина | <= | 140mm |
|  |  | Тежест | <= | 2,45kg |
|  | Connectors | ATX Connector | >= | 1 |
|  |  | Pin Main Power Connector | >= | 1x 20+4Pin |
|  |  | PCI-E Connector | >= | 2x 6+2Pin |
|  |  | 4-Pin Peripheral Connector | >= | 3 |
|  |  | SATA Connector | >= | 6 |
|  |  | Floppy Connector | >= | 1 |
| KEYBOARD & MOUSE | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 комплект |
|  | Основни данни | Keyboard Interface | SUB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Бутони | Normal Keys | >= | 104 |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Mouse Interface | USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Tracking Method | Optical | = | ДА |
|  |  |  | Buttons | >= | 3 |
|  |  | Scrolling Capability | Wheel | = | ДА |

Обособена позиция № 2. Монитори

1. Монитор 1

| Наименование: | Монитор 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 230 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР | DISPLAY | Screen Size | >= | 21,5” |
|  |  | WLED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | = | 60Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.248 mm |
|  |  | Brightness | >= | 250 cd/m2 |
|  |  | Response Time (GTG) | = | 2 ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | TN |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  | POWER | Power Supply | 100 - 240 VAC, 50/60Hz | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption (Brightness = 100,Contrast = 100) | <= | 35W |
|  |  |  | Power Saving Mode | <= | 0,5W |
|  |  |  | Power Off Mode | <= | 0,3W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | 2W speakers | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | Line IN | = | ДА |
|  |  |  | Earphone OUT | = | ДА |
|  |  |  | HDCP Support | = | ДА |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | ДА |
|  | Dimensions and weight (with stand in cm) | Height | <= | 40 |
|  |  | Width | <= | 50,4 |
|  |  | Depth | <= | 19,4 |
|  |  | Weight | <= | 3,2 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | DVI Cable | = | ДА |
|  |  |  | VGA Cable | = | ДА |
|  |  |  | AUDIO Cable | = | ДА |

2. Монитор 2

| Наименование: | Монитор 2 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 40 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР | DISPLAY | Screen Size | >= | 24“ |
|  |  | WLED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | = | 60Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.277 |
|  |  | Brightness | >= | 250 cd/m² |
|  |  | Response Time (GTG) | = | 1ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | TN |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  | POWER | Power Supply | Internal 100 - 240V 50/60Hz | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption | <= | 32W |
|  |  |  | Power Saving Mode | <= | 0.5W |
|  |  |  | Power Off Mode | <= | 0.3W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | 2 x 2W | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | IN | = | 1 |
|  |  |  | OUT | = | 1 |
|  |  |  | HDCP Support | = | ДА |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | 100x100 |
|  |  | VESA Mount Interfaces | VESA MIS-D | = | ДА |
|  | Dimensions and weight (without stand) | Height | <= | 41.16cm |
|  |  | Width | <= | 56.54cm |
|  |  | Depth | <= | 21.93cm |
|  |  | Weight | <= | 4.27kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |
|  |  |  | HDMI Cable | = | 1 |
|  |  |  | AUDIO Cable | = | 1 |

3. Монитор 3

| Наименование: | Монитор 3 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 10 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МОНИТОР | DISPLAY | Screen Size | >= | 23,6“ |
|  |  | Touchscreen | = | ДА |
|  |  | Multi-touch | >= | 2 |
|  |  | Touchscreen interface | = | USB |
|  |  | LED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Refresh Rate | = | 60Hz |
|  |  | Pixel Pitch | <= | 0.276 |
|  |  | Brightness | >= | 300 cd/m² |
|  |  | Response Time (GTG) | <= | 5ms |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Panel | = | TN |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | DVI | >= | 1 |
|  |  |  | VGA | >= | 1 |
|  | POWER | Power Supply | Internal | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Power Consumption | <= | 32W |
|  | ДРУГО | Built-in Speakers | 2 x 2W | = | ДА |
|  |  | AUDIO jack | IN | = | 1 |
|  |  | VESA Compatibility - Mountable | 100 x 100mm | = | ДА |
|  |  | VESA Mount Interfaces | VESA MIS-D | = | ДА |
|  | Dimensions and weight (without stand) | Weight | <= | 7 kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | DVI Cable | = | ДА |
|  |  |  | HDMI Cable | = | ДА |
|  |  |  | AUDIO Cable | = | ДА |
|  |  |  | USB cable | = | ДА |
|  |  |  | Touch pen | = | ДА |
|  |  |  | Stand | = | ДА |

Обособена позиция № 3. Преносими компютри

1. Преносим компютър (лаптоп) 1

| Наименование: | Преносим компютър (лаптоп) 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| LAPTOP | ПРОЦЕСОР | Цокъл за монтиране: | = | 1356 |
|  |  | Тактова честота (базова): | >= | 2,7 GHz |
|  |  | Брой физически ядра: | >= | 2 |
|  |  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  |  | Кеш памет: | >= | 4 MB |
|  |  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  |  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
|  | DISPLAY | Screen Size | = | 15.6” |
|  |  | LED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ДА |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  | STORAGE | Основни данни | Type | HDD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | SATA | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 2 TB |
|  |  | Performance | RPM | >= | 5400 |
|  |  | Form factor | 2,5“ | = | ДА |
|  | Connectivity | Network | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  |  | Speed | >= | 1000 mb/s |
|  |  |  | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 802.11 a/b/g/n/ac |
|  |  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 4.2 |
|  | PORTS | USB 3.0 | USB 3.0 Type-A | >= | 1 |
|  |  | USB 1.1/2.0 | USB 2.0 Type-A | >= | 1 |
|  |  | Audio | OFC jacks (Combo Jack) | = | ДА |
|  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  |  | network | Rj45 | >= | 1 |
|  | Input devices | Audio | Built-in Stereo 1.5W Speakers And Microphone | = | ДА |
|  |  | Keyboard | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Webcam | VGA web camera | = | ДА |
|  |  | Card Reader | SD card | = | ДА |
|  |  | Optical Drive | /CD/DVD | = | ДА |
|  | RAM | КОЛИЧЕСТВО: | = | 16GB |
|  |  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2400 |
|  |  | Капацитет: | >= | 16 GB |
|  | Power | Battery Cells | >= | 3 |
|  |  | Capacity | >= | 42 WHr |
|  | Packaging | Contents | Power adapter | = | ДА |
| Discrete Vdeo Card | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 |
|  | memory | Memory Size | >= | 4096MB |
|  |  | Memory Type | = | GDDR5 |
|  | Ports | HDMI | >= | 1 |

2. Преносим компютър (лаптоп) 2

| Наименование: | Преносим компютър (лаптоп) 2 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| LAPTOP | ПРОЦЕСОР | Тактова честота (базова): | >= | 2,7 GHz |
|  |  | Брой физически ядра: | >= | 2 |
|  |  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  |  | Кеш памет: | >= | 3 MB |
|  |  | Литография: | = | 14 нанометра |
|  |  | Вграден видео процесор: | = | ДА |
|  |  | Пасивно охлаждане: | = | ДА |
|  | DISPLAY | Screen Size | = | 13,3" (33.78cm) |
|  |  | LED Backlight | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1366x768 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1366x768 | = | ДА |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  | STORAGE | Основни данни | Type | SSD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | SATA 3 | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 128 GB |
|  | Connectivity | Network | Ethernet LAN | Брой портове | >= | 1 |
|  |  |  |  | Speed | >= | 10/100/1000 Mbps |
|  |  |  | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 802.11 a/b/g/n/ac |
|  |  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 4.0 |
|  | PORTS | USB 3.1 | USB 3.1 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  | USB 3.0 | USB 3.0 Type-A (with power when computer off) | >= | 1 |
|  |  | USB 1.1/2.0 | USB 2.0 Type-A | >= | 2 |
|  |  | Audio | OFC jacks | = | ДА |
|  |  | Video | HDMI | >= | 1 |
|  |  | network | Rj45 | >= | 1 |
|  | Input devices | Audio | Built-in Stereo 1.5W Speakers And Microphone | = | ДА |
|  |  | Keyboard | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Webcam | VGA web camera | = | ДА |
|  |  | Card Reader | SD card | = | ДА |
|  |  | Optical Drive | /CD/DVD | = | НЕ |
|  | RAM | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 банка |
|  |  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR3L |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 1066MHz |
|  |  |  | Волтаж | = | low voltage |
|  |  | Капацитет: | >= | 4GB up to 16 |
|  |  | Weight | <= | 1,6 kg |
|  | Power | Battery Cells | >= | 4 cell |
|  |  | Capacity | >= | 48 Wh |
|  | Packaging | Contents | Power adapter | = | 1 |

3. Преносим компютър (лаптоп) 3

| Наименование: | Преносим компютър (лаптоп) 3 |
| --- | --- |
| Еквивалентно на | - |
| Прогнозно количество: | 7 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| LAPTOP | ПРОЦЕСОР | Тактова честота (базова): | >= | 2.7 GHz |
|  |  | Тактова честота (максимална) | >= | 3.5 GHz |
|  |  | Брой физически ядра: | >= | 2 |
|  |  | Брой логически ядра: | >= | 4 |
|  |  | Кеш памет: | >= | 4MB |
|  |  | Литография: | = | 14nm |
|  | DISPLAY | Screen Size | = | 14" |
|  |  | Maximum Resolution | 1920 x 1080 | = | ok |
|  |  | Recommended Resolution | 1920 x 1080 | = | ok |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  | STORAGE | Основни данни |  | SSD | = | ДА |
|  |  |  | Interface | M.2 | = | ДА |
|  |  |  |  | Capacity | >= | 256GB |
|  |  | Dimensions | Form factor | M.2 | = | ДА |
|  |  | Network Connectivity | Wireless LAN | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | = | 802.11 ac/a/b/g/n |
|  |  |  | Bluetooth | Брой | >= | 1 |
|  |  |  |  | Стандарт | >= | 4.1 |
|  | Ports | USB 3.1 | USB 3.1 Gen2 Type-C | >= | 1 |
|  |  | USB 3.0 | USB 3.0 Type-A | >= | 2 |
|  |  |  | HDMI | >= | 1 |
|  | Input devices | Keyboard | Backlit | = | ДА |
|  |  |  | Надпис по БДС | = | ДА |
|  |  | Webcam | HD Camera | = | ДА |
|  |  | Card Reader | SD card | = | ДА |
|  | RAM | КОЛИЧЕСТВО: | = | 1 банка |
|  |  | Стандарт памет: | Тип: | = | DDR4 |
|  |  |  | Тактова честота | >= | 2133 |
|  |  | Капацитет: | >= | 8GB |
|  |  | Weight | <= | 1,5 кг |
|  | Power | Battery Cells | >= | 3Cells |
|  |  | Capacity | >= | 48 Whrs |
|  | Packaging | Contents | USB3.0 to RJ45 cable | = | ДА |
|  |  |  | HDMI to VGA cable | = | ДА |
|  | Discrete Vdeo Card |  | Memory Size | >= | 2GB |
|  |  | Ports | HDMI | >= | ДА |

Обособена позиция № 4. Мобилни устройства

1. Таблет 1

| Наименование: | Таблет 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ТАБЛЕТ | ДИСПЛЕЙ | Screen Size | = | 10,1" |
|  |  | LCD Features | IPS Panel | = | ДА |
|  |  | Resolution | 1280 x 800 | = | ДА |
|  |  | Touchscreen | 10 finger multi-touch | = | ДА |
|  |  | Dots per inch | >= | 224 ppi density |
|  | ПРОЦЕСОР | ТИП | ARM A53 | = | ДА |
|  |  | БРОЙ ЯДРА | ARM A53 | >= | 4 |
|  |  | ТАКТОВА ЧЕСТОТА | ARM A53 | >= | 2.00GHz |
|  | RAM | Обем | >= | 3GB |
|  | Вградена памет | Обем | >= | 16GB |
|  | Слот за памет | Тип | Micro SD | = | Micro SD |
|  |  | Поддържан обем | >= | 128GB |
|  | Камера | Основна | резолюция | >= | 8MP |
|  |  |  | автофокус | = | ДА |
|  |  |  | светкавица | dual-LED dual-tone | = | ДА |
|  |  |  | видео | 1080p@30fps | = | ДА |
|  |  | Предна | резолюция | >= | 5MP |
|  | Свързаност | WiFi | 802.11 a/b/g/n/ac | = | ДА |
|  |  | SAT | GPS/GLONASS | = | A-GPS |
|  |  | Bluetooth | >= | 4.2 |
|  |  | FM Radio | = | ДА |
|  |  | GSM / HSPA / LTE | = | ДА |
|  |  | Accelerometer | = | ДА |
|  |  | Електронен компас | = | ДА |
|  |  | Fingerprint | = | ДА |
|  |  | Proximity | = | ДА |
|  | SOUND | Loudspeaker | >= | ДА |
|  |  | 3.5mm jack | = | ДА |
|  |  | Active noise cancellation with dedicated mic | = | ДА |
|  | Battery | Capacity | >= | 7000 mAh |
|  | OS | Android | >= | 7.1.1 |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 247mm |
|  |  | Width | <= | 173mm |
|  |  | Depth | <= | 7.0mm |
|  |  | Weight | <= | 475gr |
|  | Packaging | Contents | power adapter | = | ДА |

2. Таблет 2

| Наименование: | Таблет 2 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 30 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ТАБЛЕТ | ДИСПЛЕЙ | Screen Size | = | 8 inch |
|  |  | LCD Features | IPS Panel | = | ДА |
|  |  | Resolution | 1280 x 800 | = | ДА |
|  |  | Touchscreen | 10 finger multi-touch | = | ДА |
|  | ПРОЦЕСОР | ТИП | ARM A53 | = | ДА |
|  |  | БРОЙ ЯДРА | ARM A53 | >= | 4 core |
|  |  | ТАКТОВА ЧЕСТОТА | ARM A53 | >= | 1.2 ghz |
|  | RAM | Обем | >= | 2 gb |
|  | Вградена памет | Обем | >= | 16 gb |
|  | Слот за памет | Тип | Micro SD | = | ДА |
|  |  | Поддържан обем | >= | 128 gb |
|  | Камера | Основна | резолюция | >= | 5 mp |
|  |  |  | автофокус | = | ДА |
|  |  |  | светкавица | dual-LED dual-tone | = | ДА |
|  |  | Предна | резолюция | >= | 2 mp |
|  |  |  | автофокус | = | ДА |
|  | Свързаност | WiFi | 802.11 a/b/g/n | = | ДА |
|  |  | SAT | GPS/GLONASS | = | ДА |
|  |  | Bluetooth | = | ДА |
|  |  | GSM / HSPA / LTE | = | ДА |
|  | Сензори | Ambient Light | = | ДА |
|  |  | Accelerometer | = | ДА |
|  |  | Hall Sensor | = | ДА |
|  |  | Електронен компас | = | ДА |
|  |  | Proximity | = | ДА |
|  | SOUND | Loudspeaker | >= | ДА |
|  |  | 3.5mm jack | = | ДА |
|  | Battery | Capacity | >= | 15.2 WHr |
|  | OS | Android | >= | 5.0 |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 8.5 |
|  |  | Width | <= | 123 |
|  |  | Depth | <= | 209 |
|  |  | Weight | <= | 354 g |
|  | Packaging | Contents | power adapter | = | ДА |

Обособена позиция № 5. Устройства за печат и сканиране

1. Принтер 1

| Наименование: | ПРИНТЕР 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 30 броя |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО | ПИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 35 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (seconds) | <= | 6.5 секунди |
|  |  | Emulations | GDI | = | ДА |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 50000 стр. |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 500 до 2500 стр. |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Bond | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Legal | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  |  | B5 | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  | Paper Trays | Single-sheet manual bypass | = | 50 листа |
|  |  | Input Capacity | >= | 250 листа |
|  |  | Output Capacity |  | 150 листа |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 263мм |
|  |  | Width | <= | 399мм |
|  |  | Depth | <= | 382 мм |
|  |  | Weight | <= | 14,0кг |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | power adapter | = | ДА |
|  |  |  | USB Type A to Type B cable | = | ДА |

2. Принтер 2

| Наименование: | ПРИНТЕР 2 |
| --- | --- |
| Еквивалентно на | - |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО УСТРОЙСТВО | ПИНТИРАНЕ | Output Type | color | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 600 x 600 dpi | = | ДА |
|  |  | Color Print Quality | 600 x 600 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 21 ppm | = | ДА |
|  |  | Color Print Speed | Up to 21 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (black in seconds) | <= | 13 s |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | НЕ |
|  |  | Max. Duty Cycle (monthly) | >= | 40000 стр. |
|  |  | Recommended Duty Cycle (monthly) | = | От 150 до 2500 стр. |
|  | Media Handling | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Bond | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Legal | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  |  | B5 | = | ДА |
|  |  |  | B6 | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Custom Sizes 76 x 127 to 216 x 356 mm | = | ДА |
|  |  | Paper Trays | Standard: 2, Maximum: 2 | = | ДА |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | ДА |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | ДА |
|  |  | Other Ports | Wireless 802.11b/g | = | ДА |
|  |  | Connectivity Technology | Wi Fi Direct | = | ДА |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 392 |
|  |  | Width | <= | 435 |
|  |  | Depth | <= | 247.5 |
|  |  | Weight | <= | 16,8 кг |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | ДА |
|  |  |  | USB Type A to Type B cable | = | ДА |

3. Печатно многофункционално устройство 1

| Наименование: | Печатно многофункционално устройство 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 12 месеца |
| ПЕЧАТНО МНОГОФУНКЦИОНАЛНО УСТРОЙСТВО | ПИНТИРАНЕ | Output Type | Monochrome | = | ДА |
|  |  | Laser Technology | Laser | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 1200 x 1200 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Quality | 600 x 600 dpi | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed | Up to 33 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Print Speed Duplex | Up to 14 ppm | = | ДА |
|  |  | Time To First Page (seconds) | Black | <= | 6.5 sec |
|  |  | Emulations | PCL5e | = | ДА |
|  |  |  | PCL6 | = | ДА |
|  |  |  | PPDS | = | ДА |
|  |  |  | PS3 | = | ДА |
|  |  |  | Microsoft XPS | = | ДА |
|  |  |  | PDF 1.7 | = | ДА |
|  |  | Duplex printing | = | ДА |
|  |  | Max. Duty Cycle | >= | 50000 |
|  | Copy | Black copy Speed | Up to 32 ppm | = | ДА |
|  |  | Black Copy Speed Duplex | Up to 17ppm | = | ДА |
|  |  | Max. Document Enlargement | 6.5 sec | = | ДА |
|  | Scan | Scan Maximum Document Size | ADF | A4 | = | ДА |
|  |  |  | Flatbed | A4 | = | ДА |
|  |  | Scan Speed (ppm) | B&W 42ppm | = | ДА |
|  |  |  | Color 19ppm | = | ДА |
|  | Media Handling | Paper Trays, std. | = | 2 |
|  |  | Paper Trays, max. | = | 3 |
|  |  | Media Type | Plain | = | ДА |
|  |  |  | Bond | = | ДА |
|  |  |  | Envelopes | = | ДА |
|  |  |  | Labels | = | ДА |
|  |  |  | brochure | = | ДА |
|  |  |  | Oficio | = | ДА |
|  |  |  | JIS-B5 | = | ДА |
|  |  |  | Statement | = | ДА |
|  |  |  | preprinted | = | ДА |
|  |  |  | Folio | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  | Media sizes supported | Letter | = | ДА |
|  |  |  | Legal | = | ДА |
|  |  |  | Executive | = | ДА |
|  |  |  | A4 | = | ДА |
|  |  |  | A5 | = | ДА |
|  |  |  | A6 | = | ДА |
|  |  | Paper Trays | = | Интегрирана тава за 250 листа ADF 50 sheets Изходяща тава за 150 листа |
|  |  | Input Capacity | >= | 850 |
|  |  | Output Capacity | >= | 150 |
|  | Ports | USB Ports | Hi-Speed USB 2.0 | = | 1 |
|  |  | Network Ports | Ethernet 10/100BaseTX (RJ-45) | = | 1 |
|  | OS | Driver support | Linux, MAC OS, Windows7,10 | = | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 468mm |
|  |  | Width | <= | 399mm |
|  |  | Depth | <= | 472mm |
|  |  | Weight | <= | 20kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |

Обособена позиция № 6. Мултимедиен прожектор

1. Мултимедиен прожектор 1

| Наименование: | Мултимедиен прожектор 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 15 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МУЛТИМЕДИЕН ПРОЖЕКТОР | DISPLAY | Technology: | DLP | = | ДА |
|  |  | Native Resolution | 800x600 | = | ДА |
|  |  | Aspect Ratio | Compatible 16:9 | = | ДА |
|  |  |  | Native 4:3 | = | ДА |
|  |  | Contrast Ratio | >= | 20 000:1 |
|  |  | Display Size | 0.68 – 7.62m Diagonal | = | ДА |
|  |  | Brightness | >= | 3600 L |
|  | LENS | Zoom Type: | 1.1x Manual | = | ДА |
|  |  | Digital Zoom: | 2x | = | ДА |
|  |  | f Number | 2.5 - 2.67 | = | ДА |
|  |  | Focal Length | 21.86 - 24mm | = | ДА |
|  |  | Throw Ratio | 1.96 to 2.15 (1270 mm@2000 mm) | = | ДА |
|  |  | Throw Distance | 1 - 10m | = | ДА |
|  |  | Keystone Correction | Vertical -40°/+40° | = | ДА |
|  | LAMP | Lamp power | <= | 203W |
|  |  | Lamp Life | Extreme eco | >= | 15000 Hour |
|  |  |  | Eco | >= | 10000 Hour |
|  |  |  | Normal | >= | 5000 Hour |
|  | Connectivity | Input Video Compatibility | Digital EDTV HDTV NTSC PAL SDTV SECAM | = | ДА |
|  |  | Input Video Connectors | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | RGB | >= | 1 |
|  |  |  | RCA (composite) | >= | 1 |
|  |  | Audio | Input | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  |  |  | Output | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  | SOUND | Loudspeaker 3W | = | ДА |
|  | POWER | Power Supply | 110 V AC~240 V AC | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Max Consumption | <= | 260W |
|  |  |  | Power cons. eco mode | <= | 205W |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 105mm |
|  |  | Width | <= | 300mm |
|  |  | Depth | <= | 220mm |
|  |  | Weight | <= | 2,4kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |

2. Мултимедиен прожектор 2

| Наименование: | Мултимедиен прожектор 2 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 10 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МУЛТИМЕДИЕН ПРОЖЕКТОР | DISPLAY | Technology: | 0.65" DLP® chip (WXGA) | = | ДА |
|  |  | Native Resolution | 1280 x 800 | = | ДА |
|  |  | Aspect Ratio | 16:10 Native | = | ДА |
|  |  | Contrast Ratio | >= | 20 000:1 |
|  |  | Image Size | 127 - 279 cm | = | ДА |
|  |  | Throw Distance | 0,1-0,5 m | = | ДА |
|  |  | Projection ratio: (viewing distance: width) | 0.28 : 1 | = | ДА |
|  |  | Ilumination technology | Laser and LED (Hybrid) | = | ДА |
|  |  | Brightness | >= | 3500 L |
|  | LENS | Standard Lens Focus | Manual | = | ДА |
|  |  | Digital Zoom: | = | ДА |
|  |  | Offset: | 70% | = | ДА |
|  |  | Focus | Manual | = | ДА |
|  |  | Horizontal/vertical (manual) | >= | ± 5° |
|  | LAMP | Lamp power | <= | 203W |
|  |  | Lamp Life | Normal | >= | 20 000 Hour |
|  | Connectivity | Input Video Compatibility | Digital | = | ДА |
|  |  | Input Video Connectors | HDMI type A | >= | 2 |
|  |  |  | RGB | >= | 2 |
|  |  |  | RCA (composite) | >= | 1 |
|  |  |  | S-Video | >= | 1 |
|  |  | Audio | Input | RCA (R/L) | >= | 1 |
|  |  |  |  | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  |  |  | Output | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  |  | Microphone | 3.5 mm jack | >= | 1 |
|  |  | USB | USB Type A | >= | 1 |
|  |  | LAN | RJ-45 | >= | 1 |
|  |  | Monitor OUT | RGB | >= | 1 |
|  |  | Wireless connections | = | ДА |
|  |  | RS-232 (D-sub 9 pin) | >= | 1 |
|  | SOUND | Loudspeaker 1 x 6W | = | ДА |
|  | POWER | Power Supply | 100 - 240V, 50 - 60 Hz | = | ДА |
|  |  | Power Consumption | Max Consumption | <= | 225 W |
|  |  |  | Power cons. Min. | <= | 105W |
|  |  |  | Standby | <= | 0,23 W |
|  | Dimensions and weight (Cover not included) | Height | <= | 153 mm |
|  |  | Width | <= | 338 mm |
|  |  | Depth | <= | 333 mm |
|  |  | Weight | <= | 5,7kg |
|  | Packaging | Contents | Power Cord | = | 1 |
|  |  |  | IR Remote | = | ДА |
|  |  |  | Ceiling mounting YM-80 (4x M4/10 mm) | = | ДА |

3. Мултимедиен прожектор 3

| Наименование: | Мултимедиен прожектор 3 |
| --- | --- |
| Еквивалентно на | - |
| Прогнозно количество: | 2 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| МУЛТИМЕДИЕН ПРОЖЕКТОР | DISPLAY | Technology: | DLP (1.143 cm) | = | ДА |
|  |  | Native Resolution | 1280x800 | = | ДА |
|  |  | Contrast Ratio (Full on Full off) | >= | 100 000:1 |
|  |  | Display Size | 63.5cm - 254cm | = | ДА |
|  |  | Brightness | >= | 800 L |
|  | LENS | Focus: | Manual | = | ДА |
|  |  | Zoom: | Fixed | = | ДА |
|  |  | Throw Ratio(Wide/Tele) | 1.5 | = | ДА |
|  | LAMP | Lamp Type | LED | = | ДА |
|  |  | Lamp Life | High Brightness | >= | 30 000 Hour |
|  | Connectivity | Input Video Connectors | HDMI / MHL | >= | 1 |
|  |  |  | RGB | >= | 1 |
|  |  |  | Composite(AV) in | >= | 1 |
|  |  | Audio | Output | 3.5 mm stereo jack | >= | 1 |
|  | SOUND | Loudspeaker 1W+1W Stereo | >= | ДА |
|  | Dimensions and weight | Height | <= | 50mm |
|  |  | Width | <= | 140mm |
|  |  | Depth | <= | 140mm |
|  |  | Weight | <= | 0,6kg |
|  | Packaging | Contents | Remote (Card Type)+ Battery | = | 1 |

Обособена позиция № 7. Интерактивна презентационна техника

1. Интерактивна дъска

| Наименование | Интерактивна дъска |
| --- | --- |
| Прогнозно количество | 10 |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| Technology | Optical imaging touch technology |
| Way of writing | Pen, fingers, or any other opaque object |
| Way of Communication | Standard USB2.0 |
| Surface material | High strength、low reflection hard coated eco-friendly composite material, anti-glare, anti-dazzling, wear-resistant; Support marker writing and standard cleaner. |
| Technology parameter | Resolution | ≥32768×32768 |
|  | Precision | ≤0.1mm |
|  | Response speed | ≤6ms |
|  | Sampling rate | 180 dot/m |
|  | Process rate | ≥5m/s |
|  | Power | ≥2W |
|  | Multi touch | Support Win7、Win8、Win10 and Mac, Linux operating system |
| Way of installation | Wall-mounted bracket or movable stand (optional) |
| Shortcut key | 16 shortcut keys on each side of board |
| Multi touch | 2 points touch |
| Overall size（mm） （W×H×D） | 2200×1226×40 （100 inch） |
| Active area（mm） （W×H） | 2167×1152 （97 inch） |
| Net weight（kg） | 23 |
| Package size（mm） | 2295×1321×95 |
| Gross weight（kg） | 27 |
| Aspect ratio | 16:9 |
| Accessories | Wall-mounted bracket | 1set (standard) |
|  | 6.5 m USB cable | 1pc (standard) |
|  | Whiteboard pen | 2pcs (standard) |
| Workable temperature | -15~50℃ |
| Workable humidity | 20~90% |

Обособена позиция № 8. Телевизионна техника

1. Телевизор

| Наименование: | Телевизор 1 |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 20 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| ТЕЛЕВИЗОР | DISPLAY | Screen Size | = | 24” |
|  |  | LED TV | = | ДА |
|  |  | Maximum Resolution | 1366 x 768 | = | ДА |
|  |  | Recommended Resolution | 1366 x 768 | = | ДА |
|  |  | Aspect Ratio | = | 16:9 |
|  |  | Ports | HDMI | >= | 1 |
|  |  |  | SCART | >= | 1 |
|  |  |  | USB | >= | 1 |
|  |  |  | CI+ Slot | >= | 1 |
|  | ТУНЕР | DVB | Terrestrial | = | ДА |
|  |  |  | Cable | = | ДА |
|  | ЗВУК | Built-in Speakers | 2X2,5W RMS | = | ДА |
|  | Packaging | Contents | Remote Controller | = | ДА |
|  |  |  | Batteries 2XAAA | = | ДА |

Обособена позиция № 9. Видеонаблюдение

1. Записващо устройство 1

| Наименование: | CCTV DVR |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 5 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| CCTV DVR | ОСНОВНО ОПИСАНИЕ | Максимален брой видео канали | >= | 8 |
|  |  | Подържани станДАрти на присъединените камери | 8x HDCVI/AHD/TVI + 4x IP ИЛИ 8 аналогови камери и 4 IP камери ИЛИ 8 IP камери | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за HDCVI/AHD/TVI: | 4 мегапиксела с минимум 12 кадър в секунда запис | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за Аналогови камери : | 960H с минимум 25 кадър в секунда запис | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за IP: | 4 мегапиксела | = | ДА |
|  |  | Подържани компресии | H.264+/H.264 | = | ДА |
|  |  | Подържани HDD: | SATA 2 * 8 TB | = | ДА |
|  |  | Видео изходи | възможност за SPOT изход | = | ДА |
|  |  |  | VGA | = | ДА |
|  |  |  | HDMI | = | ДА |
|  |  | Аудио | Вход | = | ДА |
|  |  |  | Изход | = | ДА |
|  |  | RS | 485 | = | ДА |
|  |  | LAN | RJ-45 10/100/100 | = | ДА |
|  |  | RTSP | За всеки видео поток | = | ДА |
|  |  | Стандарти | ONVIF | >= | 2.4.2 |
|  |  | Интелигентни функции | Виртуална линия | = | ДА |
|  |  |  | Изоставен предмет/обект | = | ДА |
|  |  |  | Липсващ предмет/обект | = | ДА |
|  |  |  | Засичане на лица | = | ДА |
|  |  | Отдалечено наблюдение през | iPhone, iPad, Android, както и през персонален компютър / Windows, Mac OS/ | = | ДА |

2. Записващо устройство 2

| Наименование: | CCTV DVR |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 10 броя |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| CCTV DVR | ОСНОВНО ОПИСАНИЕ | Максимален брой видео канали | >= | 16 |
|  |  | Подържани стандарти на присъединените камери | 16 HDCVI/AHD/TVI и 8 IP ИЛИ 6 аналогови камери и 8 IP камери ИЛИ 16 IP камери | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за HDCVI/AHD/TVI: | 4 мегапиксела с минимум 12 кадър в секунда запис | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за Аналогови камери : | 960H с минимум 25 кадър в секунда запис | = | ДА |
|  |  | Минимална резолюция на запис за IP: | 4 мегапиксела | = | ДА |
|  |  | Подържани компресии | H.264+/H.264 | = | ДА |
|  |  | Подържани HDD: | SATA 2 * 8 TB | = | ДА |
|  |  | Видео изходи | възможност за SPOT изход | = | ДА |
|  |  |  | VGA | = | ДА |
|  |  |  | HDMI | = | ДА |
|  |  | Аудио | Вход | = | ДА |
|  |  |  | Изход | = | ДА |
|  |  | RS | 485 | = | ДА |
|  |  | LAN | RJ-45 10/100/100 | = | ДА |
|  |  | RTSP | За всеки видео поток | = | ДА |
|  |  | Стандарти | ONVIF | >= | 2.4.2 |
|  |  | Интелигентни функции | Виртуална линия | = | ДА |
|  |  |  | Изоставен предмет/обект | = | ДА |
|  |  |  | Липсващ предмет/обект | = | ДА |
|  |  |  | Засичане на лица | = | ДА |
|  |  | Отдалечено наблюдение през | iPhone, iPad, Android, както и през персонален компютър / Windows, Mac OS/ | = | ДА |

Обособена позиция № 10. Софтуерни лицензи

1. Доставка на лицензи за MS Windows съгласно условията за надграждане на МОН

| Наименование: | Лиценз за използване на настолна компютърна операционна система на Microsoft |
| --- | --- |
| Прогнозно количество: | 270 броя |
| Описание: | Лиценз за инсталиране на операционна система MS Windows за персонален компютър, съвместима с предоставените от МОН лицензи за надграждане: DsktpEdu ALNG LicSAPk MVL |
| Версия на ОС MS Windows | >= | 7 |

Обособена позиция № 11. Въртяща се интерактивнa информационна система (киоск)

1. Киоск  с въртящ се екран

| Наименование: | Киоск с въртящ се екран |
| --- | --- |
| Еквивалентно на | - |
| Прогнозно количество: | 1 брой |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца |
| Panel Specification | Screen size | >= | 42 inch |
|  | Touch Screen | = | ДА |
|  | Resolution | 1920x1080 | = | ДА |
|  | Backlight | LED Backlight | = | ДА |
|  | Max Resolution | 1920*1080 | = | ДА |
|  | Viewing angle | 178°/178° | = | ДА |
|  | Brightness | >= | 500cd/m2 |
|  | Contrast ratio | >= | 3000:1 |
|  | Display Response time | <= | 5 ms |
|  | Voltage | AC110~240V ,50HZ/60HZ | = | ДА |
|  | Net Weight | <= | 64 KG |
|  | Working humidity | 20%-80%(non-condensate ) | = | ДА |
|  | Working temperature | 0℃-50℃ | = | ДА |
|  | За изпозване в закрити помещения | = | ДА |
|  | Ротация | = | ДА |
| Мainboard specification | CPU | ARM Cortex-A7 Octa-Core | = | ДА |
|  |  | Clock Speed | >= | 2 GHz |
|  | Operating System | Android | >= | 4.4.4 |
|  | SD Card reeader | >= | 1 |
|  | USB 2.0 | >= | 1 |
|  | HDMI output | = | ДА |