ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в обществена поръчка с предмет: „Доставкa на специализирана научна апаратура по проект „Посттравматично възстановяване на спортисти със специализиран тангентор и изследване на тренировъчно натоварване с биохимични методи“”

ДО:	 ЮЗУ “НЕОФИТ РИЛСКИ”

Ул. Иван Михайлов - 66

гр. Благоевград 2700

ОТ:	...……………………………………………………….

(наименование на  участника)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

- След като се запознахме с изискванията на възложителя и с всички документи и образци от документацията, декларирам, че представлявания от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в нея и ще изпълним предмета на поръчката, съобразно изискванията и в съответствие с Техническата спецификация.

- Предлагаме да доставим специализирана тангенторна вана със следните технически параметри в пълно съответствие с техническата спецификация на възложителя:

| Вид на артикула | Минимални изисквания на Възложителя | Предложение на участника (техническо описание, вкл. с посочване на марка/модел) |
| --- | --- | --- |
| Специализирана тангенторна вана – еквивален/и на модел Ocean Standard | - 24 хидроджета с възможност за регулиране и миксиране на струята с въздух. - Ел. регулиране и показване на налягането на водата; - Тангенторен шлаух с накрайник (ръкохватка); - Ръчен хигиенизиращ душ за почистване със стоп клапан; - Регулируемо налягане на водата в тангетора: макс. 3,6 bar; - Използваем капацитет с пациент във ваната - 280л. - Пълен капацитет без пациент във водата - 450л. - Време за пълнене / източване: 3,5 мин / 3,1 мин. - Размери (ДхШхВ): 2500х960х920/945 мм; тегло: 137 кг. - Входяща мощност 2200 VA; - Регулируемо налягане на водата в тангентора: макс 0.36 MPa; - Максимален дебит на помпата: до 433 л/мин. - Всички връзки и ръкохватки на ваната са изработени от неръждаема стомана и сертифицирани за безопасност - Коритото на ваната е изработено от фибростъкло със специализирано гелово антибактериално покритие Ionopurе, което прави ваната устойчива на надраскване и лесна за почистване и дезинфекция. Включва: - Магнитотерапия Мagnetronic MF-H с 2 програми за комбинирана хидро- и магнитотерапия за цяло тяло едновременно с хидротерапия. - Хромотерапия с 32 лампички със 7 цвята с възможност за редуване или избор на един цвят - синьо, червено, зелено, жълто, тюркоазено, оранжево, лилаво. |  |

- Срокът за изпълнение на доставката  е ………………………….. (словом) календарни дни, считано от датата на подписване на договора. (не повече от 30 календарни дни)

- Място на изпълнение на обществената поръчка е ЮЗУ «Неофит Рилски», Университетски център „ Бачиново“

- Гаранционния срок на доставената апаратура е……………………. (не по-малко 12 месеца), считано от въвеждането в експлоатация..

- Декларирам, че сме оторизиран представител на производителя или на негов официален представител на предлаганото от нас оборудване и апаратура, за което прилагаме оторизационно писмо.

- Декларирам, че срокът на валидност на офертата е 60 (шестдесет) дни, считано от крайния срок за подаване на оферти.

- Декларирам, че сме съгласни с клаузите на приложения проект на договор.

- Декларирам, че предлагания продукт съответства на изискванията за медицинско изделие съгласно чл.  14,  ал.  2  от  ЗМИ.

- Притежаваме сервиз за осигуряване на гаранционно обслужване на предложеното оборудване и апаратура:……………………..(посочва се адрес, лице за контакт, телефон за връзка)

Приложение:

- Пълномощно (оригинал), от упълномощено лице (ако е приложимо).

Забележка *  Пълномощното се представя, когато офертата  не е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител..

- Оторизационно писмо или еквивалентен документ от производителя или негов официален представител в Р. България, който да удостовери правото на участника да разпространява, поддържа в изправност и осигурява резервни части и консумативи за техниката на територията на страната.

- Брошура и описание на производителя с технически данни на предлаганата апаратура.

Забележка* В случай, че брошурата е достъпна на уебсайт участникът не я прилага, а изписва наименованието на сайта.

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |