Приложение към Образец № 6

СТРОЕЖ: „Преустройство на учебни зали № 8317 и № 8325 в Учебен корпус № 8 на ЮЗУ „Неофит Рилски“ в Център за архивиране на нематериално културно наследство и ремонт“

МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ:   гр.  Благоевград, Учебен корпус № 8, ул. Славянска,  № 8-12.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЮГОЗАПАДЕН УНИВЕРСИТЕТ "НЕОФИТ РИЛСКИ“

ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……………………………………………………………………………………

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

| № | НАИМЕНОВАНИЕ НА СМР | Ед. Мярка | К-во | Ед. Цена | Стойност Общо |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Част АРХИТЕКТУРА |
| ЗАЛА № 8325 |
| 1 | Разваляне на съществуваща зидария | м 2 | 14.52 |  |  |
| 2 | Пробиване на отвор в съществуващ зид, за врата | м 3 | 1.60 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуващ паркет | м 2 | 85.68 |  |  |
| 4 | Демонтаж на съществуваща ПВЦ дограма | м 2 | 24.00 |  |  |
| 5 | Направа на тухлена зидари – 12 см. | м 2 | 65.84 |  |  |
| 6 | Зазиждане на отвори | м3 | 4.50 |  |  |
| 7 | Направа на шпакловка с мрежа – по фасада | м2 | 24.00 |  |  |
| 8 | Доставка и полагане на минерална мазилка – по фасада | м2 | 24.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на нова ПВЦ дограма | м2 | 6.00 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>40 90/200 | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на интериорни врати 80/200 | бр. | 2 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж на интериорни врати 70/200 | бр. | 1 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>40 100/220 | бр. | 1 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>32 100/220 | бр. | 1 |  |  |
| 15 | Вътрешно обръщане на прозорци и врати | м/л | 34.60 |  |  |
| 16 | Изготвяне на вътрешен подпрозоречен перваз | м/л | 3.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на минерална вата 100 мм с плътност 50-60 кг/куб.м. по таван | м2 | 82.43 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж растерен окачен таван – клас А - aW≥90 | м2 | 82.43 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 50мм и плътност 50-80 кг/м3 по стени | м2 | 229.16 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на стенна облицовка от перфориран гипсокартон тип 12/25 Q, по стени | м2 | 229.16 |  |  |
| 21 | Грундирана по стени и тавани | м2 | 311.59 |  |  |
| 22 | Направа на гипсова шпакловка по стени и тавани | м2 | 311.59 |  |  |
| 23 | Доставка и полагане на латекс по стени и тавани – три ръце | м2 | 311.59 |  |  |
| 24 | Доставка и монтаж гумена звукоизолационна подложка ( за ударен шум ) по под – 3 мм | м2 | 87.49 |  |  |
| 25 | Доставка и полагане на армирана циментова замазка по под | м2 | 87.49 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на индустриална (полимерциментна) саморазливна настилка по под 3-5 мм. | м2 | 87.49 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж первази | м/л | 34.50 |  |  |
| 28 | Натоварване и демонтаж на строителни отпадъци | м3 | 10.03 |  |  |
| ЗАЛА 8317 |
| 1 | Разваляне на съществуваща зидария | м2 | 31.76 |  |  |
| 2 | Демонтаж на съществуващ паркет | м2 | 92.78 |  |  |
| 3 | Демонтаж на съществуваща ПВЦ дограма | м2 | 24.00 |  |  |
| 4 | Зазиждане на отвори | м3 | 6.00 |  |  |
| 5 | Направа на шпакловка с мрежа – по фасада | м2 | 24.00 |  |  |
| 6 | Доставка и полагане на минерална мазилка – по фасада | м2 | 24.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж врата тип – Хармоника 135/210 | бр. | 1 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>40 90/200 | бр. | 2 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>40 100/210 | бр. | 1 |  |  |
| 10 | Доставка и монтаж на интериорни врата с повишена звукоизолация – Rw>32 100/220 | бр. | 1 |  |  |
| 11 | Доставка и монтаж на шумоизолирано стъкло 140/90 | бр. | 1 |  |  |
| 12 | Вътрешно обръщане на врати | м/л | 15.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж на минерална вата 100 мм с плътност 50-60 кг/куб.м. по таван | м2 | 86.95 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж растерен окачен таван – клас А - aW≥90 | м2 | 86,95 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 50мм и плътност 50-60 кг/м3 по стени | м2 | 31.05 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на стенна облицовка от перфориран гипсокартон тип 12/25 Q, по стени | м2 | 77.68 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 100мм и плътност 50-60 кг/м3 по стени | м2 | 270.33 |  |  |
| 18 | Полагане на финишен слой от негорим текстил | м2 | 79.63 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на стенна облицовка от стандартен гипсокартон , по стени | м2 | 34.95 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж два пласта гипсофазер 12,5 мм | м2 | 224.01 |  |  |
| 21 | Доставка и полагане воал (нетъкан текстил ) | м2 | 116.26 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж минерална вата с дебелина 200мм и плътност 50-60 кг/м3 по стени | м2 | 15.44 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на дървена обшивка с 4% перфорации | м2 | 24.60 |  |  |
| 24 | Направа на гипсова шпакловка по стени | м2 | 34.95 |  |  |
| 25 | Грундиране на стени | м2 | 34.95 |  |  |
| 26 | Доставка и полагане на латекс по стени | м2 | 34.95 |  |  |
| 27 | Доставка и полагане на изравнителна циментова замазка – 4 см по под | м2 | 91.28 |  |  |
| 28 | Доставка и полагане на гумени тампони през 1м – 2-3 см по под | м2 | 91.28 |  |  |
| 29 | Доставка и полагане минерална вата и инсталационни трасета по под | м2 | 91.28 |  |  |
| 30 | Доставка и полагане 2 пласта фазер – 2х18мм по под | м2 | 91.28 |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж паркет | м2 | 61.60 |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж первази | м/л | 73.27 |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж наклонен дифузиращ панел | м2 | 4.85 |  |  |
| 34 | Натоварване и демонтаж на строителни отпадъци | м3 | 11.01 |  |  |
| ЧАСТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА |
| 1 | Направа и монтаж на разпределително ел.табло РТ „Звукозаписно студио“ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 2 | Направа и монтаж на разпределително ел.табло РТ „Видеостудио“ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 3 | Направа и монтаж на подтабло ПТ „Технологично освeтление“ по схема | бр. | 1 |  |  |
| 4 | Полагане PVC канал 40/40 мм с доставка | м | 90.00 |  |  |
| 5 | Полагане PVC канал 20/20 мм с доставка | м | 90.00 |  |  |
| 6 | Полагане на гофр.тръба ф-16 мм под гипсокартон | м | 780.00 |  |  |
| 7 | Полагане на гофр.тръба ф-23 мм под гипсокартон | м | 22.00 |  |  |
| 8 | Полагане на PVC гофр. тръба ф-50мм под гипсокартон | м | 70.00 |  |  |
| 9 | Изтегляне на кабел СВТ 5х4мм2 в тръба с доставка кабел | м | 10.00 |  |  |
| 10 | Полагане на кабел СВТ 5х6мм2 в PVC канал с доставка кабел | м | 45.00 |  |  |
| 11 | Полагане на кабел СВТ 5х10мм2 в PVC канал с доставка кабел | м | 85.00 |  |  |
| 12 | Изтегляне на кабел СВТ 3х1.5мм2 в тръба с доставка кабел | м | 350.00 |  |  |
| 13 | Изтегляне на кабел СВТ 3х2.5мм2 в тръба с доставка кабел | м | 410.00 |  |  |
| 14 | Изтегляне на кабел СВТ 3х6мм2 в тръба с доставка кабел | м | 12.00 |  |  |
| 15 | Полагане на проводник ПВ-А2 с доставка | м | 15.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ 16А/250V – единичен, IP-21, включително разклонителна кутия и конзола | бр, | 2.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ 16А/250V – единичен, IP-44, включително разклонителна кутия и конзола | бр. | 1.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ 16А/250V – двоен, IP-21, включително разклонителна кутия и конзола | бр. | 40.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж на контакт „ШУКО“ 16А/250V – шесторен, IP-21 на метална конструкция за технолог, осветление | бр. | 6.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на осветително тяло LED панел, 45 W, IP-21 | бр. | 36.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на осветително тяло LED 9W, IP-54 | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж на осветително тяло за евакуационно осветление | бр. | 8.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж на ел.ключ съгласно проекта включително разклонителна кутия и конзола | бр. | 12.00 |  |  |
| 24 | Свързване на проводници 4, 6 и 10 мм2 към съоръжения | бр. | 36.00 |  |  |
| 25 | Свързване на проводници до 2.5 мм2 към съоръжения | бр. | 87.00 |  |  |
| 26 | Изтегляне на FTP cat.6 в тръба или PVC канал с доставка кабел | м | 150.00 |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж на интернет розета | бр. | 2.00 |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж на капак за ревизионен отвор 20/20 см | бр. | 5.00 |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3Р-50А | бр. | 1.00 |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на автоматичен прекъсвач 3Р-40А | бр. | 1.00 |  |  |
| 31 | Лабораторни измервания | ч. | 8.00 |  |  |
| ЧАСТ ОВиК |
|  | AHU-1 – Енерговъзстановяващ вентилационен бокс хоризонтално изпълнение в комплект с автоматика и табло за управление със следните елементи: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж подвижна жалузийна решетка /ПЖР/ - 250/250 с ел.задвижка on/off | бр. | 2.00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на смукателен вентилатор- V= 725 m3/ч.; N= 350W/230V свободен напор на изхода на камерата – Н=200 Ра | бр. | 1.00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на нагнетателен вентилатор - V= 725 m3/ч.; N= 350W/230V свободен напор на изхода на камерата – Н=200 Ра | бр. | 1.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж рекуператор / въздух-въздух/ с кпд. 80% в комплект с филтърни касети G-4 | бр. | 1.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ел. калорифер за канален монтаж с мощност N=3kW/220V | бр. | 1.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж тръбен заглушител – 250х250, или ф250, L=500 мм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж термопомпен климатизатор канален тип / INVERTER/ - 24000 BTU/H. | бр. | 1.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж термопомпен климатизатор стенен тип / INVERTER/ - 9000 BTU/H. | бр. | 1.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж термопомпен климатизатор стенен тип / INVERTER/ - 12000 BTU/H. | бр. | 1.00 |  |  |
| 10 | Направа и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0.65 мм с перим. до 1200 мм. | м2 | 26.00 |  |  |
| 11 | Направа и монтаж на фасонни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0.65 мм с перим. до 1200 мм. | м2 | 12.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж гъвкав въздуховод – ф125 топлоизолиран | м/л | 7.00 |  |  |
| 13 | Доставка и монтаж гъвкав въздуховод – ф125 | м/л | 5.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж гъвкав въздуховод – ф100 | м/л | 4.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж тройник – ф125/ф100/ф125 | бр. | 1.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж коляно 900 – ф250 | бр. | 1.00 |  |  |
| 17 | Топлоизолиране на въздуховоди с листова топлоизолация от синтетична микропореста гума с дебелина 13 мм. | м2 | 38.00 |  |  |
| 18 | Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка /500х250/ | бр. | 2.00 |  |  |
| 19 | Доставка и монтаж стенни вентилационни решетки с регулираща секция тип HVN с размери 600х150 | бр. | 6.00 |  |  |
| 20 | Доставка и монтаж на конусен смукател ф125- тип КРС-125 | бр. | 1.00 |  |  |
| 21 | Доставка и монтаж на конусен смукател ф100- тип КРС-100 | бр. | 2.00 |  |  |
| 22 | Доставка и монтаж регулираща клапа ф125 | бр. | 1.00 |  |  |
| 23 | Доставка и монтаж меки връзки към вентилационна камера | бр. | 4.00 |  |  |
| 24 | Механична наладка на вентилационна система | ч.ч. | 8.00 |  |  |
|  | AHU-2 – Енерговъзстановяващ вентилационен бокс хоризонтално изпълнение в комплект с автоматика и табло за управление със следните елементи: |  |  |  |  |
| 1 | Доставка и монтаж подвижна жалузийна решетка /ПЖР/ - 250/250 с ел.задвижка on/off | бр. | 3.00 |  |  |
| 2 | Доставка и монтаж на смукателен вентилатор- V= 720 m3/ч.; N= 350W/230V свободен напор на изхода на камерата – Н=200 Ра | бр. | 1.00 |  |  |
| 3 | Доставка и монтаж на нагнетателен вентилатор - V= 720 m3/ч.; N= 350W/230V свободен напор на изхода на камерата – Н=200 Ра | бр. | 1.00 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж рекуператор / въздух-въздух/ с кпд. 80% в комплект с филтърни касети G-4 | бр. | 1.00 |  |  |
| 5 | Доставка и монтаж ел. калорифер за канален монтаж с мощност N=3kW/220V | бр. | 1.00 |  |  |
| 6 | Доставка и монтаж тръбен заглушител – 250х250, или ф250, L=500 мм. | бр. | 1.00 |  |  |
| 7 | Доставка и монтаж тръбен заглушител – 200х200, или ф200, L=500 мм. | бр. | 2.00 |  |  |
| 8 | Доставка и монтаж термопомпен климатизатор стенен тип / INVERTER/ - 18000 BTU/H. | бр. | 1.00 |  |  |
| 9 | Доставка и монтаж термопомпен климатизатор стенен тип / INVERTER/ - 12000 BTU/H. | бр. | 1.00 |  |  |
| 10 | Направа и монтаж на правоъгълни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0.65 мм с перим. до 1200 мм. | м2 | 21.00 |  |  |
| 11 | Направа и монтаж на фасонни въздуховоди от поцинкована ламарина с дебелина 0.65 мм с перим. до 1200 мм. | м2 | 11.00 |  |  |
| 12 | Доставка и монтаж коляно 900 – ф250 | бр. | 1.00 |  |  |
| 13 | Топлоизолиране на въздуховоди с листова топлоизолация от синтетична микропореста гума с дебелина 13 мм. | м2 | 32.00 |  |  |
| 14 | Доставка и монтаж на фасадна вентилационна решетка /500х250/ | бр. | 2.00 |  |  |
| 15 | Доставка и монтаж стенни вентилационни решетки с регулираща секция тип HVN с размери 600х150 | бр. | 4.00 |  |  |
| 16 | Доставка и монтаж стенни вентилационни решетки с регулираща секция тип HVN с размери 500х150 | бр. | 4.00 |  |  |
| 17 | Доставка и монтаж меки връзки към вентилационна камера | бр. | 4.00 |  |  |
| 18 | Механична наладка на вентилация | ч.ч. | 8.00 |  |  |
| ЧАСТ КОНСТРУКЦИИ |
| 1 | Заготовка, доставка и монтаж на армировка Ст АI Ст АIII | кг. | 300.00 |  |  |
| 2 | Доставка и полагане бетон Б20 за пояси | м3 | 1.87 |  |  |
| 3 | Кофраж за вертикални и хоризонтални пояси | м2 | 39.50 |  |  |
| 4 | Доставка и монтаж метална скара за осветление | кг. | 123.30 |  |  |
|  | Общо без ДДС |  |
|  | ДДС |  |
|  | Общо с ДДС |  |

| Дата | ............................/ ............................/ ............................ |
| --- | --- |
| Име и фамилия | .......................................................................................... |
| Подпис (и печат) | ........................................................................................... |