ПРИЛОЖЕНИЕ А1

ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ

Обособена позиция № 1. Офис техника и приложения

1. Компютърна конфигурация № 1 – 2 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Motherboard | LGA1151, DDR4, PCI-E (HDMI & DVI) (CF), 6x SATA 6Gbps, 5x USB 3.1, ATX |  |
| CPU | Litography: 14nm # of cores: 6 # of threads: 12 Base Frequency: 3.20 GHz, up to 4.60GHz Cache: 12Mb TDP: 65W |  |
| RAM | Type: DDR4 Frequency: 2400 MHz, 1.2V Amount: 16GB (2x8GB) |  |
| Graphics card | PCI-E 3.0 Video Memory: 4GB GDDR5, 128bit Connectors: 1xHDMI, 1xDVI, 1xDisplayPort |  |
| Storage | 1x SSD, Capacity: 480GB 2x 3.5” 2TB HDD SATA 6Gbps, 7200rpm, 64MB cache |  |
| Case | Type: ATX, black, 1xUSB3.0 with side glass panel |  |
| PSU | 700W |  |

2. Компютърна конфигурация № 2 – 2 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Motherboard | 2 free slots available |  |
| Ports | 6 USB 3.1 Gen 1 (2 front/4 rear) 4 USB 2.0 (2 front/2 rear) 1 front with PowerShare 1 Universal Audio Jack, 1 Line Out LAN: 1xRJ45 port 10/100/1000 Mbits/s 1xSD Card reader |  |
| CPU | Quad Core CPU, Base Frequency: 3,6GHz, Max Frequency: 4.2 GHz Lithography: 14nm # of cores: 4 # of threads: 8 Cache: 8MB TDP: 65W |  |
| RAM | 16GB (2x8GB) 2400MHz DDR4 |  |
| Graphics card | Memory: 4GB, 2xDisplayPort, 1xDVI |  |
| Storage | 1x 256GB SATA Class 20 |  |
| CD/DVD | Yes |  |
| Software | Windows 10 Pro 64bit English |  |

3. Компютърна конфигурация № 3 – 1 брой

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Motherboard | Intel H81 chipset, 2 DIMM slots, supports up to 16GB DDR3) |  |
| CPU | Litography: 22nm # of cores: 2 # of threads: 4 Base Frequency: 3.60 GHz Cache: 3Mb TDP: 54W |  |
| RAM | 1x4GB DDR3, 1600MHz |  |
| Graphics card | Integrated |  |
| Storage | 1x 3.5” HDD SATA 6Gbps, 500GB, 7200rpm, 64MB cache |  |
| Build-in Case Audio Speaker | Yes |  |
| CD/DVD | DVD+/-RW Drive |  |

4. Сървърна компютърна конфигурация – 1 брой

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Motherboard | Chipset: Intel C610, 3xUSB3.0 ports |  |
| CPU | Litography: 14nm # of cores: 6 # of threads: 6 Base Frequency: 1.70 GHz Cache: 15Mb TDP: 85W |  |
| RAM | 8GB DDR4 RDIMM DDR4-2133 |  |
| Storage | 4x3.5” HDD 2TB, 7200rpm |  |
| Case | Rack |  |
| PSU | 550W |  |

5. Монитор № 1 – 4 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Panel Type | 24inch IPS |  |
| Native Resolution | QHD 2560x1440 @ 60Hz |  |
| Brightness | 350cd/m2 |  |
| Viewing angle Horizontal/Vertical | 178/178 |  |
| Contrast ratio | 1000:1 |  |
| Connectivity | USB 3.0 upstream 2 x USB 3.0 downstream 2 x USB 3.0 downstream with Battery Charging 1.2 DisplayPort Mini DisplayPort HDMI DisplayPort output Audio line-out |  |

6. Монитор № 2 – 1 брой

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Panel Type | 21 inch A-Si TFT Active Matrix LCD |  |
| Native Resolution | 1920x1080 |  |
| Aspect | 16:9 |  |
| Viewing angle Horizontal/Vertical | 170/160 hotizontal/vertical |  |
| Option in connector | D-sub 9-pin (x1), female |  |
| RGB, Component | BNC (x3), loop-through, with 75 ohms automatic termination |  |
| Power requirements | AC 100 V to 240 V, 50/60 Hz |  |
| Гаранционен срок | Не по-малко от 24 месеца |  |

7. Преносим компютър № 1 – 2 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Screen Sice | 15.6 inch Full HD |  |
| CPU | Litography: 14nm # of cores: 2 # of threads: 4 Base Frequency: 2.50 GHz, up to 3.10GHz Cache: 4Mb TDP: 15W |  |
| RAM | Type: DDR3L Amount: 8GB |  |
| Graphics card | Video Memory: 2GB GDDR3 Connectors: 1xHDMI, 1xDVI, 1xDisplayPort |  |
| Storage | 1x 1TB HDD SATA 6Gbps |  |
| USB ports | 2xUSB 3.0 |  |
| OS | Windows 10 Home |  |

8. Преносим компютър № 2 – 2 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Screen Size | 13.3 inch Full HD |  |
| CPU | Litography: 14nm # of cores: 2 # of threads: 4 Base Frequency: 2.30 GHz Cache: 3Mb TDP: 15W |  |
| RAM | Type: DDR4, 2133MHz Amount: 12GB (1x4096MB + 1x8192MB) |  |
| Graphics card | Built-in graphics adapter |  |
| Storage | 1x 1TB HDD SATA 6Gbps |  |
| Network Connectivity | LAN 10/100/1000 mb/sec. Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 3G/UMTS GOBI 3000, Bluetooth 4.0; |  |
| Camera | Integrated HD Webcam with microphone |  |

9. Принтер

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Разделителна способност | Up to 9600x2400 dpi |  |
| Система за печат | Мастиленоструйна технология с FINE печатаща глава 5-цветна система с мин. размер на мастилената капка 1 pl |  |
| Скорост на печат на монохромен документ | ESAT: приблиз. 15,0 ipm |  |
| Скорост на печат на цветен документ | ESAT: приблиз. 10,0 ipm |  |
| Печат без бели полета | Да (формат A4, Letter, 20x25 cm, 13х18 cm и 10x15 cm) |  |
| Скорост на фотопечат | Без бели полета 10x15cm: приблиз. 21 s |  |
| Двустранен печат | Автоматичен двустранен печат (A4, A5, B5, Letter) |  |
| Директен печат върху диск | Да (включен софтуер) |  |
| Други финкции за печат | Печат с вместване в страницата, Печат с мащабиране, Печат на няколко страници върху един лист, Печат на брошура, Печат на постер |  |
| Капацитет на патрона с мастило - печат на документи | Цветен документ A4 Пигментно черно: 300 стр. Пигментно черно XL: 500 стр. Черно: 1795 стр. Черно XL: 5530* стр. Циан: 332 страници Циан XL: 695 стр. Магента: 319 стр. Магента XL: 680 стр. Жълто: 344 стр. Жълто XL: 695 стр. |  |
| Капацитет на патрона с мастило - печат на снимки | Снимка с размер 10x15 cm Пигментно черно: 2425 снимки Пигментно черно XL: 5615 снимки Черно: 376 снимки Черно XL: 1130 снимки Циан: 121 снимки Циан XL: 267 снимки Магента: 132 снимки Магента XL: 313 снимки Жълто: 130 снимки Жълто XL: 274 снимки |  |
| Типове хартия | Обикновена хартия, Пликове, Photo Paper Pro Platinum (PT-101), Photo Paper Plus Glossy II (PP-201), Photo Paper Pro Luster (LU-101), Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201), Glossy Photo Paper "За всекидневна употреба" (GP-501), Matte Photo Paper (MP-101), High Resolution Paper (HR-101N), T-shirt Transfer (TR-301), Photo Stickers (PS-101) |  |
| Максимален капацитет за зареждане с хартия | Долна касета: макс. 125 листа (обикновена хартия) Горна касета: макс. 20 листа (фотохартия) Тава за директен печат върху диск: 1 печатаем CD, DVD или Blu-Ray диск |  |
| Интерфейс | Hi-Speed USB (порт B) Wi-Fi: IEEE802.11 b/g/n Wi-Fi сигурност: WPA-PSK, WPA2-PSK, WEP Честотна лента на безжична LAN: 2,4 GHz |  |
| Поддържани операционни системи | Windows 10 (32 и 64 бита) Windows 8 (32 и 64bit) Windows RT Windows 7 (32 и 64 bit) Windows Vista SP1, SP2 (32 и 64 bit) Windows XP SP3 (32 bit) Mac OS X |  |

10. Мобилни устройства – Таблет – 2 броя

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Тегло | 430 г |  |
| Размери | 240.5 x 163.7 x 7.2 mm |  |
| OS | Android 7 Nougat |  |
| Screen Size | 9.7 inch |  |
| Resolution | 1536 x 2048 |  |
| CPU | Hexa-core, CortexA72 + CortexA53 |  |
| RAM | 4GB |  |
| Storage | 32GB |  |
| Camera | 8MP |  |

11. UPS – 1 брой

| Наименование: | /попълва се от участника/ |
| --- | --- |
| Гаранционен срок | >= | 24 месеца | /предложение/ |
| Марка: | /попълва се от участника/ |
| Модел: | /попълва се от участника/ |
| Компонент | Характеристики | Предложение на участника |
| Входна мощност (VA) | 1500 VA |  |
| Изходна мощност | 865 W |  |
| Рейтинг на пренапрежение | 445 J |  |
| Технология на батерията | Sealed Lead Acid (VRLA) |  |
| Време за зареждане на батерия | 8h |  |
| Нормално време за бекъп при 50% натоварване | 20.9 min |  |
| Нормално време за бекъп при 100% натоварване | 7.6 min |  |
| Картридж с резервни батерии | RBC59 |  |
| Изходни конектори | (4) IEC 320 C13 \n(2) IEC Jumpers |  |
| Тип на входните конектори | IEC-320 C14 |  |
| Номинално изходно напрежение | 230V |  |
| Филтриране | 5% IEEE/UL 1449 |  |
| Номинално входно напрежение | 230V |  |

12. Софтуерни продукти

| № | Продукт | Описание | Количество | Предложение на участника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL | Софтуерът включвa: Word, Excel, Power Point, Outlook, OneNote, Publisher, Access, InfoPath, SharePoint Workspace, Lync | 1 |  |
| 2. | CUBASE 8,5PRO, CUBASE |  | 1 |  |
| 3. | WAVELAB 8,5 |  | 1 |  |
| 4 | ADOBE PREMIERE PRO/CLOUD MONTH SUBSCRIPTION |  | 1 |  |