ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВИДЕО И АУДИО ОБОРУДВАНЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОЕКТИ“

Общи изисквания за обособените позиции:

1. Предлаганите стоки да отговарят на българските стандарти или еквивалентно и да са с доказан произход.

2. Предлаганите техника и оборудване да са нови неупотребявани, с оригинални компоненти от производителя,  в продуктовата листа на производителя и да не са свалени от производство към датата на подаване на офертата.

3. Техниката и оборудването да съответства на изискванията по техническата спецификация, с параметри и показатели – равнозначни и по-добри,  и с осигурено гаранционно сервизно обслужване.

4. Описаните стоки за изпълнение на поръчката да отговарят на изискванията за безопасност “CE Mark”, за електромагнитна съвместимост и степен на защита, според Directive 2004/108/EC (за електромагнитно излъчване).

Обособена позиция № 1. Доставка и монтаж на оборудване, материали и аксесоари за обзавеждане на студио

| No | Вид | Описание на параметрите | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| А. Оборудване за обзавеждане на студио /ENG/STUDIO CAMERA SET |
|  | Видеокамера | 1/2" (x4) XAVC Semi Shoulder HD XDCAM Camcorder (X14 Lens) 1/2" Exmor Full HD 3CMOS Sensor MPEG HD422 at 50Mbps Fujinon Lens with 14x Zoom Interchangeable Lens Mount System | 4 бр. |
|  | Преносим панел за дистанционно управление на камера | HDW-700A, HDW-650, HDW-750, HDW-F900/H/R, PDW-680, PDW-700, PDW-F800, PMW-300, PMW-400, PMW-500, PMW-EX3, PMW-320, PMW-350, PMW-F3F23, F35, F65, PMW-F5, PMW-F55, BVP-950A, BVP-750A, BVP-550/570, HDC и HXC | 4бр. |
|  | Статив с дистанционно управление за камера | VCT-PG11RMB | 4 бр. |
| С | Колела за статив доли | Колела за статив доли с индивидуални спирачки и със спайкове на краката | 4 бр. |
|  | Калъф за носене на камера | LCS-G1BP | 4 бр. |
|  | Батерия | 2PAC 2 x BP U60 - 2BP-U60 | 2 бр. |
|  | Записващи карти за камера |  Includes 2 x 32GB Memory Cards  32GB Storage Capacity  SxS Format Memory Card  Max. Read Speed: 440 MB/s | 4 бр. |
|  | LED видео осветление | The HVL-LBPC LED battery video light provides a high intensity light (1,800lux at 1m and 2,100lux at 1m with Blight booster mode), extended life (10,000 hours), and low power consumption (16w) | 4 бр. |
|  | Микрофон и аксесоари | ENG UHF-Wireless set, UTX-B03 belt pack, URX-P03 portable receiver, lavalier microphone and accessories, TV-channel 42-48, 638,025-694 | 4 бр. |
|  | Адаптер за безжична връзка | MI Shoe adapter for use with URX-P03 receiver, part of the UWP-D Series | 4 бр. |
|  | Професионални слушалки | closed back, 40mm diaphragm, 106dB sensitivity, 10Hz-20kHz,1000mW, 63 Ohm, 3,5mm and mini stereo jack - MDR-7506/140mm Neodymium Drivers Closed Design,Swiveling Earcups,Single-Sided Cable | 4 бр. |
|  | Четец за карти | Read speeds of approx. 440 MBps from latest SxS Pro+ and SxS-1 cards. Write speeds of approx. 350 MBps to latest SxS Pro+ cards. | 2 бр. |
|  | Многофункционален компактен A / V превключвател | Да разполага с 4x HD SDI входа, 3x HDMI входа, 1x DVI-I вход и 1x DVI-D изход в режим High Definition (HD) (разделителна способност 1920 x 1080 DVI). В стандартен режим (SD) са налични 4x SD SDI входа, 3x композитни входа и 1x DVI-I вход (само аналогови, до 1280 x 1024 WXGA резолюция) Разполага с функция за мултипреглед, позволяваща на един монитор да показва всички входни сигнали, PGM и PVW, AUX1 PGM и PVW, AUX2 PGM и PVW, използвайки SDI и / или DVI-D изходи. Мулти-гледане видео сигнал се извежда от SDI и DVI-D в същото време | 1 бр. |
| Б. Друго видео оборудване |
|  | Телевизор | TV SET 400 cd/m2 55“ Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac HDMI входове общо 4; HDCP2.2 (за HDMI™1/2/3/4) Кодеци за възпроизвеждане от USB MPEG1: MPEG1/MPEG2PS: MPEG2/MPEG2TS (HDV,AVCHD): MPEG2, AVC/MP4 (XAVC S): AVC, MPEG4, HEVC/AVI: Xvid, MotionJpeg/ASF(WMV): VC1/MOV: AVC, MPEG4, MotionJpeg/MKV: Xvid, AVC, MPEG4, VP8.HEVC/WEBM: VP8/3GPP: MPEG4, AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG | 1 бр. |
|  | Мултимедиен проектор | Video PJ Full HD- White, 2К Разделителна способност: Full HD (1920 X 1080) Бяла яркост: 1800 лумена; Цветно яркост: 1800 лумена; Калибрирана яркост (режим кино 1): 1315 лумена Преместване на обектива: Вертикално +/- 71%; Хоризонтално +/- 25% | 2 бр. |
|  | Телевизор | TV SET 400 cd/m2 49“ | 1 бр. |
|  | Сплитер и усилвател | 1in-6 out HD SDI DISTRIBUTION AMPLIFIER | 2 бр. |
|  | HDMI сплитер | 1IN 4 OUT | 2 бр. |
|  | Транскодер | SD TO HD / EXT SOURCE /за външен източник на сигнал/ | 1 бр. |
|  | STREAM UNIT | WEB PRESENTER | 1 бр. |
|  | Stream PC/usb in | USB 3.0 ETHERNET 10/100/1000 | 1 бр. |
|  | Цифров генератор HD | Mini Converter Sync Generator 6 x common Blackburst or Tri Level reference outputs. SDI Rates270Mb, 1.5G. | 1 бр. |
|  | DVD/BLU RAY плеър | Формати: BD, DVD, MKV, DIVX, MP3, JPEG; 3D конвертиране до 4k | 1 бр. |
|  | RECORD /PLAY работна станция | Blackmagic Design Hyperdeck Studio Mini SDI Video Input 1 SDI Video Output 2 SDI Rates 270Mb, 1.5G-SDI, 3G-SDI, 6G-SDI HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector. Power over Ethernet 1 x Ethernet with Power over Ethernet | 1 бр. |
|  | EDIT STATION /hardware/ | HP Z240 Tower Workstation (ENERGY STAR) (0) L9K20UT#ABA Part number: L9K20UT#ABA Windows 7 Professional 64 Windows 10 Pro) Intel® Core™ i7 processor 16 GB memory; 256 GB SSD storage Intel® HD Graphics 530 | 1 бр. |
|  | VIDEO/ AUDIO интерфейс за работна станция | 1 x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 SDI Video Output 1 x 10-bit SD/HD/2K/4K. Supports 6 Gb/s 4:2:2 and 3 Gb/s 4:4:4 Analogue Video Input 1 x Component YUV on 3 BNCs, 1 x Composite, 1 x S-Video. Component supports HD and SD. Analogue Video Output 1 x Component YUV on 3 BNCs, 1 x Composite, 1 x S-Video, 1 x SD-SDI. Component supports HD and SD. HDMI Video Input 1 x HDMI type A connector HDMI Video Output 1 x HDMI type A connector Analogue Audio Input 4 Channels of professional balanced analogue audio via 1/4" jack connectors. Analogue Audio Output 4 Channels of professional balanced analog audio via 1/4" jack connectors. Channels 3 & 4 can switch | 1 бр. |
|  | VIDEO/ AUDIO интерфейс за работна станция | SDI видео входове 4 x двупосочно 12Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K. Поддържа единична, двойна връзка и четворна връзка 4: 2: 2/4: 4: 4. 2D / 3D превключваем. SDI видео изходи 4 x двупосочно 12Gb / s SD / HD / 2K / 4K / 8K. Поддържа 4: 2: 2/4: 4: 4. 2D / 3D превключваем. SDI аудио входове 16 канала, вградени в SD / HD / 2K. 64 канала, вградени в 4K / 8K. SDI аудио изходи 16 канала, вградени в SD / HD / 2K. 64 канала, вградени в 4K / 8K. Вход за синхронизация Tri-Sync или Black Burst. Компютърни интерфейси PCI Express 8 лента 3, съвместима с 8 и 16 ленти PCI Express слота. | 2 бр. |
| В. Осветителна техника и оборудване |
|  | LED осветление | Fresnel features a 100W 3200-6500 K LED engine, motorized 12°-40° zoom, no noise thermo-optical cooling, DMX-controlled dimmer and zoom, including barndoors and gel frame holder, flicker free operation for TV and Film, no fans for silent operation | 3 бр. |
|  | LED осветление | LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 7500LUX/1M, diffusor, AC-DC adapter | 7 бр. |
|  | LED осветление | LED -3200K barn doors, remote dimmer control, 6000LUX/1M, diffusor, AC-DC adapter | 6 бр. |
|  | Монтажни елементи за осветителна техника | Clamp for hanging on tube ф55-80 mm | 16 бр. |
|  | DMX контролер | 36-channel DMX controller. Control up to 6 individual, RGBWA+UV LED fixtures or fixture groups. 24 Colorpreset direct access buttons. 6 multi-function faders. Color Macro playback mode. Manual RGBWA+UV intensity control mode. Color Fade Mode, Color Chase Mode, Auto Run, Sound Active, and Strobe functions. On the fly Speed & Fade control of all chase programs | 1 бр. |
|  | Стойка | A2033F, C-stand-310 cm; 3 sections,2 risers, Ф 35,30,25 mm Led Ф 25 mm. KITIHCLUDES:C-STAND; 2“ GRIP HEEAD; 40“ EXTENSION GRIP ARM; Weight 7,65 kg | 2 бр. |
| Г. Аудио оборудване |
|  | Цифров смесителен пулт 1 | 24 Mono inputs via XLR or jack with AnalogiQ preamps 3 Stereo inputs via jacks 4 Stereo FX returns 16 Busses 12 Mix outputs: LR, Mono Mix 1-4, Stereo Mix 1-3 AES Digital output 4 FX Engines with iLive FX library 4 Mute groups Motor fader Trim, polarity, low cut, gate, insert, 4-band parametric EQ, compressor and delay on all inputs Insert, 4-band parametric EQ, graphic EQ, compressor and delay for main LR and mono mix outputs Qu-Drive: Multitrack recording / playback direct to USB drive or hard drive Touchscreen: 800 x 480 pixels Built-in signal generator dSNAKE Remote Audio Port USB Audio streaming Compatible with ME Personal Mixing System DAW MIDI Control Dimensions: 632 x 471 x 171 mm Compatible with Windows and Mac OS New firmware version 1.9: Pro Factory microphone presets from Audio Technica, Sennheiser and Shure, DAW control for Windows, new QU control app | 1 бр. |
|  | Цифров смесителен пулт 2 | 40 Mix channels (32 mono + 4 stereo) 16 Analog inputs (12 x XLR / jack Mic / Line + 4 x jack line) Stereo Out XLR balanced Monitor Out 2 x jack balanced 4 x Jack Omni Out balanced ADAT I / O S / PDIF I / O coax 24bit / 96kHz AD / DA converter 8 x Mix Bus 8 x Aux Bus VCM DSP effects REV-X Reverb Up to 4 simultaneous effects (at 24bit / 44.1 / 48kHz) 4-Band EQ + compressor and gate per mono channel 100 mm motor fader Word Clock MIDI In / Out / Thru DAW support Studio Manager V2 support Expansion slot Includes Cubase AI6 Measurements (W x H x D): 436 x 150 x 548 mm | 1 бр. |
|  | Основни монитори - 8 инча | Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 35 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 116 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; high-frequency speaker 1 inch metal dome; low frequency 8 inch speaker; adjustable input sensitivity in range -6 / + 6 dBu; Input filter cut-off frequency 1800 Hz; built-in protections: thermal, in-speaker, rms; built in "Soft" limiter; tuning to room acoustics via built-in DSP: bass inclination; slope of High Frequency, HF Filter, Compensation at placing a table; total amplifier power: 300 W RMS; Amplifier for HF: 100 W RMS; low frequency amplifier: 200 W RMS; conventional cooling; Cast aluminum housing; setting at a vertical angle through the built-in stand; own weight 35.6 kg. | 2 бр. |
|  | Nearfield монитори 6 " | Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 108 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 110 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 6 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of built-in filter cut 1900 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 25 W RMS; low frequency amplifier: 50 W RMS; conventional cooling; own mass 18.07 kg. | 4 бр. |
|  | Монитор за вокална кабина - 5 " | Active two-way monitors; nominal bandwidth -3 dB: 50 Hz ÷ 20000 Hz; maximum sound pressure 106 dB; a horizontal radiation angle of 110 °; vertical angle of radiation 70 °; speaker speaker 1 inch soft dome with 25mm sound coil; low - frequency 5 - inch speaker with a glass ceramic threads; input sensitivity -2 dBu; frequency of Inline filter cut 2100 Hz; built-in "soft" limiter; adjust to room acoustics by tilting high frequency characteristic, common amplifier power: 75 W RMS; Amplifier for HF: 22 W RMS; low frequency amplifier: 35 W RMS; conventional cooling; own weight 13.66 kg. | 1 бр. |
|  | Контролер за усилване | Passive monitor controller; 2 inputs and 2 outputs | 2 бр. |
|  | Sub-bass секция | Active studio subbass; class AB amplifier; nominal frequency band 35 Hz - 130 Hz; built-in RF filter with adjustable frequency; 10 inch low frequency loudspeaker with fiberglass membrane threads; bass reflex with optimized low distortion profile; maximum sound pressure 113 dB; input resistance of amplifier 10 K ohm; input connectors: XLR, Jack, RCA; input sensitivity: -2 dBu; bit rate of built - in NS filter from 50 Hz to 120 Hz; built-in "soft" limiter; regulator to change the the phase; total output power of the built-in amplifier 250 W RMS; housing of lacquered MDF; own weight 37.03 kg | 1 бр. |
|  | Контролер | Controller and switching of signals and monitors speakers; nominal bandwidth 10Hz - 32kHz; Non-linear THD distortions 0.008% typical at + 4dBu and 1kHz; Headphone Output Front Panel; main mix inputs and 2 additional stereo with TRS connectors, additional stereo input with RCA connectors; Linear outputs 2 pcs with TRS connectors and 1 with RCA connectors; speaker outputs 2 TRS balanced outputs connectors and one with unbalanced RCA connectors. | 1 бр. |
|  | Динамичен микрофон | Audio frequency bandwidth 30 - 20000 Hz Sensitivity 2.5 mV/Pa Electrical impedance 600 Ohms Recommended load impedance >2000 Ohms | 4 бр. |
|  | Универсално звукозаписно устройство за пиано, духови и струнни - pear | Variable directional instrument condenser microphone; nominal bandwidth 20 Hz - 20 kHz; nominal sensitivity -37 dBV / Pa; equivalent own noise of 14 dB (A); maximum sound pressure: attenuator @ 0 dB: 139 dB; attenuator @ -15 dB: 154 dB; attenuator @ -25 dB: 164 dB; own mass 156 g; rotating a ring for switching the targeting characteristic between non-directional and cardiac. | 1 бр. |
|  | Комплект микрофони за ударни |  | 1 бр. |
|  | Стойка за микрофон |  | 4 бр. |
|  | Стойка за ноти |  | 10 бр. |
|  | Стойка за студийни монитори |  | 4 бр. |
|  | Слушалки за игри тип студио | Dynamic acoustic transducer with neodymium magnet; membrane diameter 40 mm; sensitivity 102 dB SPL / mW; impedance 44 Ω; maximum input power 1000 mW; nomonal frequency band 5 Hz - 25 kHz; own mass 318 g; length of 3 m cable; spirally swapped cable with replaceable cable; connector 3.5 mm stereo mini jack with gold cover. | 2 бр. |
|  | Слушалки за игри тип студио | Studio-type gaming headset | 6 бр. |
| Д. SYSTEM CONNECTION AND BUILD |
|  | 19 инча rack корпус | 42 RU, 19" | 2 бр. |
|  | 19 инча rack shell корпус | 2RU, 19" | 12 бр. |
|  | Ethernet превключвател | Ethernet switch-16-Port 10/100/1000 Mbps /switch | 2 бр. |
|  | Lan пач кабел: |  |  |
| а) | Ethernet patch cords - 2m |  | 5 бр. |
| б) | Ethernet patch cords - 3m |  | 5 бр. |
| в) | Ethernet patch cords - 5m |  | 5 бр. |
|  | Аудио кабел | Аудио кабел XLR/XLR 3m | 20 бр. |
|  | Аудио кабел | Аудио кабел XLR/XLR 5m | 10 бр. |
|  | Аудио кабел | Аудио кабел XLR/XLR 10m | 10 бр. |
|  | Мултикор кабел | Multicore cable 8 pеаr terminated with wall panel | 25 м |
|  | Мултикор кабел | Multicore cable 8 pеаr terminated with audiobook panel recording in a vocal cabin | 15 м |
|  | Предусилвател за слушалки | Active amplifier / studio headset divider | 1 бр. |
|  | Snake кабел с кутия | Studio headphone snake 8 pair with studio box 14m | 1 бр. |
|  | Дифузер (за акустично третиране) | Asymmetric Schroeder PRD diffuser 120x60 cm. | 6 бр. |
|  | Дифузер | Asymmetric Schroeder PRD diffuser 100x60 cm. | 6 бр. |
|  | Дифузер | Low profile acoustic diffuser / Low Frequency sink 100x110 cm | 4 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 2M | 25 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 6M | 20 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 8M | 15 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 10M | 15 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 15M | 10 бр. |
|  | Коаксиален кабел | HD SDI COAX CABLE 20M | 6 бр. |
|  | Кабел | DMX control cable 4m | 10 бр. |
|  | Кабел | DMX control cable 6m | 6 бр. |
|  | Кабел | DMX control cable 10m | 5 бр. |
|  | Кабел | Audio monitor cable 3m | 6 бр. |
|  | Кабел | Audio monitor cable 5m | 2 бр. |
|  | Кабел | Audio monitor cable 7m | 2 бр. |
|  | Разпределителни кутии за слушалки |  | 5 бр. |
| * | * Други специфични кабели и конектори | XLR-5, wall panel conn and base- A/V,HDMI etc. | По подразбиране |
|  | Професионална студийна работна маса |  | 1 бр. |
|  | 220V power distributor | 19in. 9 contact (1RU) | 6 бр. |
|  | Звукопоглъщащ панел | ACOUSTIC PANEL, FLAT ABSORBER 100x200x5, | 20 бр. |
|  | Акустичен панел | ACOUSTIC PANEL/ CORNER LOW FREQ | 20 бр. |

* Прогнозното изпълнение, предвидено с проекта, е в обем до 359,87 лв. без ДДС.

Обособена позиция № 2. Оборудване за обзавеждане на лаборатория

| No | Вид | Описание на параметрите | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Трипод | ≥ 4 позиции на ъгъла на краката -25°,46°,66°и 88°. Търди алуминиеви регулируеми ключалки. Гумен рамотор за увеличаване на сцеплението. New 804 3 -степенна глава, идеална за прецизно оформяне на всички тристранни оси. Специална торба за рамо за максимална транспортируемост Максимална товароносимост: 4 кг, Материал: Алуминий. Минимален диаметър на секциите: 19 мм. Минимална височина: 420 мм Нормална височина (с прибрана колона): 1475 мм. | 2 бр. |
| 2 | Дрон с камера | ≥ Максимален параметър на услугата над морското равнище - 6000 m ≥ Максимална устойчивост на вятъра - 10 m/s ≥ Макс. Полетно време – 30 мин. ≥ Диапазон на работната температура 0° to 40°C ≥ Системи за сателитно позициониране: GPS/GLONASS ≥ Диапазон на точност на преместване ≥ Вертикал: ±0.1 m (Визуално позициониране) ±0.5 m (GPS Позициониране) Horizontal: ±0.3 m (Визуално позициониране) ±1.5 m (with GPS Позициониране) ≥ Максимална скорост на изкачване 6 m/s ≥ Максимална скорост на спускане 4 m/s ≥ Максимална скорост – 72 км. ч Gimbal-stabilization ≥ Завръщане към началната точка чрез GPS ≥ Дистанционно управлявана Go-Pro камера и памет ≥ Дистанционно управление; 4 двойки витла; = батерия 6000 mAh LiPo 2S, Волтаж 15.2 V; Тип LiPo 4S; енергия 89.2 Wh = Зарядно за батерия; = Захранващ кабел; = Конзола за стойката; = USBOTG кабел; = Микро USB кабел; = SanDisk 64GB Extreme SDX Cart Memory; = Кутия за транспортиране. ≥ Дистанционно: Работна честота 2.400 - 2.483 GHz and 5.725 - 5.825 GHz, 2 Максимално разстояние за предаване .400 - 2.483 GHz (Безпрепятствено, без смущения) FCC: 4,3 мин (7 километра) CE: 3,6 km (3,5 km) SRRC: 2,5 мили (4 км) Диапазон на работната температура: 0° to 40°C Батерия 6000 mAh LiPo 2S Мощност на предавателя (EIRP): .400 - 2.483 GHz FCC: 26 dBm CE: 17 dBm SRRC: 20 dBm MIC: 17 dBm 5.725 - 5.825 GHz FCC: 28 dBm CE: 14 dBm SRRC: 20 dBm Camera Features ≥ 4K/20MP camera Aperture f/2.8 - f/11, mechanical shutter and 1-inch 20-megapixel matrix with Sony Exmor RCMOS sensor | 1 бр. |
| 3 | Видеокамера | = 1''Exmor R® CMOS сензор ; Процесор BIONZ X; Обектив ZEISS Vario-Sonnar® T*; NFC и Wi-Fi® свързаност; Резолюция на сензора5024 x 2824 пиксела; Компресирано видео - XAVC-S; AVCHD; MP4; 4K:3840x2160; HD:1920x1080; 1280х720; Кадрова честота 4K; 25p, 24p; Кадрова честота HD, 50p; 24p; 50i; 25p(1280x720); ПаметSD; MS | 1 бр. |
| 4 | Микрофон | = Signal Series II 2.4 GHz, 128-Bit Encrypted 24-Bit / 44.1 kHz Lossless Range up to 100 meters; Easy connection; OLED display Powered by USB or AA batteries Ability to simultaneously use 8 sets | 1 бр. |
| 5 | Карта памет | = Памет CF SanDisk Extreme 64GB 800x (120MB/s); тип карта памет SDXC Размер на паметта- 128 GB Скоростен клас Class 10 UHS скоростен клас Class 3 | 3 бр. |

Обособена позиция № 3. Оборудване по проект „Изследване на съвременния високопланински климат на Балканите чрез наблюдение на криосферни индикатори: ледници и пермафрост“

| 1 | Дрон | Време за полет ≥ 25 минути Позиционираща система Обхват по време на полет ≥ 500 метра Камера с ≥ 2,7 К резолюция за видео Зрителен ъгъл ≥ 94° Ефективна матрица ≥ 12 MPx Резолюция ≥ 4000 x 3000 пиксела ISO за видео ≥ 100-3200 ISO за фото ≥ 100-1600 Максимален видео bitrate: 40 Mbps Файлови формати: Micro SD Card: FAT32/exFATPhoto: JPEG, DNGVideo: MP4, MOV (MPEG-4 AVC) Камера със стабилизираща стойка (стабилизатор за камерата) Максимална летателна дистанция ≥ 6000 метра Функция за следване (Follow) Възможност за летене до точки (waypoints), зададени по карта Функция „Завръщане вкъщи“ (Ноme) Режим „Заключване на курса“, позволяващ фиксирано разположение на дрона независимо от посоката на летене. Възможност за пълен запис на полета на дрона FPV система за моментно видео предаване Батерия: Капацитет ≥ 4480 mAh Тегло до 365 g Температурен диапазон 0° до 40° C | 1 бр. |
| --- | --- | --- | --- |